## Slide 1: CPU’S INTEL
Verónica Marlene Malacara Cabello
No. De Control: 18052307

## Slide 2: Pentium
P5 es una microarquitectura de Intel, un grupo de microprocesadores comercializados bajo el nombre de Pentium. Fueron el Pentium y el Pentium MMX, los sucesores del procesador 80486, vendidos entre 1993 y 1999. Algunas versiones disponibles con el nombre de Pentium OverDrive, que encajaban en zócalos de CPU antiguos.

## Slide 3: Pentium original

## Slide 4: Características:
Pentium original
Ancho del bus: 64 bits
Velocidad de reloj del bus del sistema 60 o 66 MHz
Dirección de bus: 32 bits
Memoria direccionable 4 GB
Memoria virtual 64 TB
Arquitectura superes calar
Funciona con 3.3 voltios (excepto la primera generación "P5")
Utilizado en escritorios
8 KB de caché de instrucciones
8 KB de caché de datos
  P5: Tecnología de proceso de 0,8 μm
    Introducido el 22 de marzo de 1993
    3.1 millones de transistores
    El único Pentium que funciona con 5 voltios
    Socket 4 Paquete de 273 pines PGA
    Dimensiones del paquete 2.16 ″ × 2.16 ″
    Familia 5 modelo 1

## Slide 5: Modelos:
Modelo | Frecuencia | cachéL1 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha de lanzamiento
Pentium 50 | 50 MHz | 8 + 8 KiB | 50 MT/s | 1× | 5 V |  | Socket 4 | 
Pentium 60 | 60 MHz | 8 + 8 KiB | 60 MT/s | 1× | 5 V | 14.6 W | Socket 4 | 22 de marzo de 1993
Pentium 66 | 67 MHz | 8 + 8 KiB | 66 MT/s | 1× | 5.15 V | 16 W | Socket 4 | 22 de marzo de 1993

## Slide 6: P54 - Tecnología de proceso de 0.6 μm Socket 5 296/320 pin PGA package 3,2 millones de transistores
Modelo | Frecuencia | cachéL1 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha de lanzamiento
Pentium 75 | 75 MHz | 8 + 8 KiB | 50 MT/s | 1.5× | 3.135–3.6 V | 8 W | - Socket 5- Socket 7 | 10 de octubre de 1994
Pentium 90 | 90 MHz | 8 + 8 KiB | 60 MT/s | 1.5× | 3.135–3.6 V | 9 W | - Socket 5- Socket 7 | 7 de marzo de 1994
Pentium 100 | 100 MHz | 8 + 8 KiB | 66 MT/s | 1.5× | 3.135–3.6 V | 10.1 W | - Socket 5- Socket 7 | 7 de marzo de 1994
Embedded Pentium 100 | 100 MHz | 8 + 8 KiB | 66 MT/s | 1.5× | 3.135–3.6 V | 10.1 W |  | 

## Slide 7: P54CQS: Tecnología de proceso de 0,35 μm Socket 5 296/320 pin PGA package 3,2 millones de transistores
Modelo | Frecuencia | cachéL1 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha de lanzamiento
Pentium 120 | 120 MHz | 8 + 8 KiB | 60 MT/s | 2× | 3.135–3.6 V | 12.81 W | - Socket 5- Socket 7 | 27 de marzo de 1995

## Slide 8: P54CS - Tecnología de proceso de 0,35 μm 3,3 millones de transistores Tamaño de troquel de 90 mm² Familia 5 modelo 2
Modelo | Frecuencia | cachéL1 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha de lanzamiento
Pentium 133 | 133 MHz | 8 + 8 KiB | 66 MT/s | 2× | 3.135–3.6 V | 11.2 W | Socket 7 | 1 de junio de 1995
Pentium 150 | 150 MHz | 8 + 8 KiB | 60 MT/s | 2.5× | 3.135–3.6 V | 11.6 W | Socket 7 | 4 de enero de 1996
Pentium 166 | 167 MHz | 8 + 8 KiB | 66 MT/s | 2.5× | 3.135–3.6 V | 14.5 W | Socket 7 | 4 de enero de 1996
Pentium 200 | 200 MHz | 8 + 8 KiB | 66 MT/s | 3× | 3.135–3.6 V | 15.5 W | Socket 7 | 10 de junio de 1996
Embedded Pentium 133 | 133 MHz | 8 + 8 KiB | 66 MT/s | 2× | 3.135–3.6 V | 11.2 W |  | 
Embedded Pentium 133 with VRE | 133 MHz | 8 + 8 KiB | 66 MT/s | 2× | Núcleo=3.1 I/O=3.3 V | 7.9 (Max.12.25) W | Socket 7 | 
Embedded Pentium 166 | 167 MHz | 8 + 8 KiB | 66 MT/s | 2.5× | 3.135–3.6 V | 14.5 W |  | 

## Slide 9: PENTIUM CON TECNOLOGÍA MMX

## Slide 10: P55C: Tecnología de proceso de 0,35 μm Introducido el 8 de Intel MMX enero de 1997 Compatibilidad con (conjunto de instrucciones) Socket 7 296/321 pin PGA (pin grid array) paquete 16 KB de caché de instrucciones L1 16 KB de caché de datos L1 4,5 millones de transistores Velocidad de reloj del bus del sistema 66 MHz Basic P55C es la familia 5 modelo 4, los móviles son la familia 5 modelo 7 y 8
Modelo | Frecuencia | cachéL1 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha de lanzamiento
Pentium MMX 166 | 167 MHz | 16 + 16 KiB | 66 MT/s | 2.5× | 2.7–2.9 V | 13.1 W | Socket 7 | 8 de enero de 1997
Pentium MMX 200 | 200 MHz | 16 + 16 KiB | 66 MT/s | 3× | 2.7–2.9 V | 15.7 W | Socket 7 | 8 de enero de 1997
Pentium MMX 233 | 233 MHz | 16 + 16 KiB | 66 MT/s | 3.5× | 2.7–2.9 V | 17 W | Socket 7 | 2 de junio de 1997
Embedded Pentium MMX 200 | 200 MHz | 16 + 16 KiB | 66 MT/s | 3× | 3.135–3.6 V | 15.7 W | Socket 7 | 29 de septiembre de 1997
Embedded Pentium MMX 233 | 233 MHz | 16 + 16 KiB | 66 MT/s | 3.5× | 3.135–3.6 V | 17 W | Socket 7 | ?

## Slide 11: MICROARQUITECTURA P6 / PENTIUM M

## Slide 12: P6 / PENTIUM M:
P6 es una microarquitectura de Intel en la que se basan algunos de sus microprocesadores. La microarquitectura P6 se desarrolló en paralelo con la P5. Fue lanzada en 1995 con el nombre de Pentium Pro, como un procesador superior. La segunda generación de los P6 reemplazaron el P5 original con el Pentium II y el Pentium II Xeon como procesador superior. Luego la tercera generación fueron Pentium III y Pentium III Xeon. En tanto la línea Pentium II agregó instrucciones MMX que ya estaban presentes en el Pentium MMX. Las versiones para notebooks eran llamadas Mobile Pentium II y Mobile Pentium III, luego Pentium III-M.
Pentium M es una microarquitectura de Intel en la que se basan algunos de sus microprocesadores. Fue lanzada en 2003, basados en la microarquitectura P6, llamado Pentium M. Un procesador mucho más eficiente, desde el punto de vista energético, que el Mobile Pentium 4, Pentium 4 M y el Pentium III M. Las versiones Dual-core del Pentium M fueron lanzadas con el nombre de Core Duo y Pentium Dual-Core. A diferencia del Pentium D, integraba ambos núcleos en un único chip. Desde este momento la marca Intel Core fue empleada para los procesadores de Intel principales, mientras que la Pentium se ubicó en un intermedio entre el Core y el Celeron. Todos los Pentium M son para el mercado de notebooks.

## Slide 13: PENTIUM PRO
Introducido el 1 de noviembre de 1995
Módulo Multichip (2 dados)
Precursor de Pentium II y III
Principalmente utilizado en sistemas de servidor
Paquete de procesador Socket 8 (387 pines) (Dual SPGA)
5,5 millones de transistores
Familia 6 modelo 1
Tecnología de proceso de 0,35 μm (dos matrices, una CPU de 0,35 μm con caché L2 de 0,6 μm)
  5,5 millones de transistores
  512 KB o 256 KB de caché L2 integrada
  Velocidad de reloj del bus del sistema de 60 o 66 MHz
  16 KB de caché L1
  256 KB de caché L2 integrada
  Velocidad de reloj del bus del sistema de 60 MHz
  Variantes
    150 MHz

## Slide 14: MODELOS:
Modelo | Frecuencia | cachéL1 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha de lanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Pentium Pro 150 | 150 MHz | 256 KiB | 60 MT/s | 2.5× | 3.1 V | 29.2 W | Socket 8 | 1 de noviembre de 1995 | 
Pentium Pro 166 | 167 MHz | 512 KiB | 66 MT/s | 2.5× | 3.3 V | 35 W | Socket 8 | 1 de noviembre de 1995 | 
Pentium Pro 180 | 180 MHz | 256 KiB | 60 MT/s | 3× | 3.3 V | 31.7 W | Socket 8 | 1 de noviembre de 1995 | 
Pentium Pro 200 | 200 MHz | 256 KiB | 66 MT/s | 3× | 3.3 V | 35 W | Socket 8 | 1 de noviembre de 1995 | 
Pentium Pro 200 | 200 MHz | 512 KiB | 66 MT/s | 3× | 3.3 V | 37.9 W | Socket 8 | 1 de noviembre de 1995 | 
Pentium Pro 200 | 200 MHz | 1 MiB | 66 MT/s | 3× | 3.3 V | 44 W | Socket 8 | 1 de noviembre de 1995 | 
Pentium II Overdrive | 333 MHz | 512 KiB | 66 MT/s | 5× | 3.3 V |  | Socket 8 | 10 de agosto de 1998 | $599

## Slide 15: PENTIUM II:
Introducido el 7 de mayo de 1997
Pentium Pro con MMX y rendimiento mejorado de 16 bits
Paquete de procesador de 242 pines Slot 1 (SEC)
Pines de identificación de voltaje
7,5 millones de transistores
32 KB de caché L1
512 KB 1⁄2 ancho de banda caché L2 externa
El único Pentium II que no tenía el caché L2 a 1⁄2 ancho de banda del núcleo fue el Pentium II 450 PE.
Klamath: Tecnología de proceso de 0,35 μm (233, 266, 300 MHz)
Velocidad de reloj del bus del sistema de 66 MHz
Familia 6 modelo 3

## Slide 16: MODELOS:
Modelo | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha de lanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Pentium II 233 | 233 MHz | 512 KiB | 66 MT/s | 3.5× | 2.8 V | 34.8 W | Slot 1 | 7 de mayo de 1997 | $636
Pentium II 266 | 267 MHz | 512 KiB | 66 MT/s | 4× | 2.8 V | 38.2 W | Slot 1 | 7 de mayo de 1997 | $775
Pentium II 300 | 300 MHz | 512 KiB | 66 MT/s | 4.5× | 2.8 V | 43 W | Slot 1 | 7 de mayo de 1997 | $1981

## Slide 17: Deschutes: Tecnología de proceso de 0.25 μm (333, 350, 400, 450 MHz)Introducido el 26 de enero de 1998 Velocidad de reloj del bus del sistema de 66 MHz (variante de 333 MHz), velocidad del reloj del bus del sistema de 100 MHz para todos los modelos posteriores Familia 6 modelo 5
Modelo | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha de lanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Pentium II 266 | 267 MHz | 512 KiB | 66 MT/s | 4× | 2.0 V | 16.8 W | Slot 1 |  | 
Pentium II 300 | 300 MHz | 512 KiB | 66 MT/s | 4.5× | 2.0 V | 18.6 W | Slot 1 |  | 
Pentium II 333 | 333 MHz | 512 KiB | 66 MT/s | 5× | 2.0 V | 20.6 W | Slot 1 | 26 de enero de 1998 | $722
Pentium II Overdrive | 333 MHz | 512 KiB | 66 MT/s | 5× | 3.3 V |  | Socket 8 | 10 de agosto de 1998 | $599
Pentium II 350 | 350 MHz | 512 KiB | 100 MT/s | 3.5× | 2.0 V | 21.5 W | Slot 1 | 15 de abril de 1998 | $621
Pentium II 400 | 400 MHz | 512 KiB | 100 MT/s | 4× | 2.0 V | 24.3 W | Slot 1 | 15 de abril de 1998 | $824
Pentium II 450 | 450 MHz | 512 KiB | 100 MT/s | 4.5× | 2.0 V | 27.1 W | Slot 1 | 24 de agosto de 1998 | $669

## Slide 18: Celeron (basado en Pentium II) Covington - Tecnología de proceso de 0.25 μm Introducido el 15 de abril de 1998 Ranura 1 de 242 pines 1 SEPP (paquete de procesador de borde único) 7,5 millones de transistores Velocidad de reloj del bus del sistema de 66 MHz Slot 1 32 KB de caché L1 No hay caché L2 Variantes
Modelo | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha de lanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Celeron 266 | 267 MHz | N/A | 66 MT/s | 4× | 2.0 V | 16.59 W | Slot 1 | 15 de abril de 1998 | $155
Celeron 300 | 300 MHz | N/A | 66 MT/s | 4.5× | 2.0 V | 18.48 W | Slot 1 | Junio de 1998 | $159

## Slide 19: Mendocino - Tecnología de proceso de 0.25 μm Introducido el 24 de agosto de 1998 Slot 1de 242 pines SEPP (paquete de procesador de un solo borde), paquete PPGA Socket 370 19 millones de transistores Velocidad de reloj del bus del sistema de 66 MHz Slot 1, zócalo 370 32 KB de caché L1 128 KB de caché integrada Familia 6 modelo 6 Variantes
Modelo | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha de lanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Celeron 300A | 300 MHz | 128 KiB | 66 MT/s | 4.5× | 2.0 V | 17.8 W | Slot 1Socket 370 | Agosto de 1998 | $149
Celeron 333 | 333 MHz | 128 KiB | 66 MT/s | 5× | 2.0 V | 19.7 W | Slot 1Socket 370 | Agosto de 1998 | $192
Celeron 366 | 367 MHz | 128 KiB | 66 MT/s | 5.5× | 2.0 V | 21.7 W | Slot 1Socket 370 | Enero de 1999 | 
Celeron 400 | 400 MHz | 128 KiB | 66 MT/s | 6× | 2.0 V | 23.7 W | Slot 1Socket 370 | Enero de 1999 | 
Celeron 433 | 433 MHz | 128 KiB | 66 MT/s | 6.5× | 2.0 V | 24.1 W | Slot 1Socket 370 | Marzo de 1999 | 
Celeron 466 | 467 MHz | 128 KiB | 66 MT/s | 7× | 2.0 V | 25.7 W | Socket 370 | Abril de 1999 | 
Celeron 500 | 500 MHz | 128 KiB | 66 MT/s | 7.5× | 2.0 V | 27 W | Socket 370 | Agosto de 1999 | 
Celeron 533 | 533 MHz | 128 KiB | 66 MT/s | 8× | 2.0 V | 28.3 W | Socket 370 | Enero de 2000 | 

## Slide 20: Pentium II Xeon y Pentium III Xeon PII Xeon Variantes "Drake" (250 nm)
Modelo | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha de lanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Pentium II Xeon 400 | 400 MHz | 512 KiB | 100 MT/s | 4× | 2.0 V | 30.8 W | Slot 2 | Junio de 1998 | $1124
Pentium II Xeon 400 | 400 MHz | 1 MiB | 100 MT/s | 4× | 2.0 V | 38.1 W | Slot 2 | Junio de 1998 | $2836
Pentium II Xeon 450 | 450 MHz | 512 KiB | 100 MT/s | 4.5× | 2.0 V | 34.5 W | Slot 2 | Octubre de 1998 | $824
Pentium II Xeon 450 | 450 MHz | 1 MiB | 100 MT/s | 4.5× | 2.0 V | 42.8 W | Slot 2 | Enero de 1999 | $1980
Pentium II Xeon 450 | 450 MHz | 2 MiB | 100 MT/s | 4.5× | 2.0 V | 46.7 W | Slot 2 | Enero de 1999 | $3692

## Slide 21
PIII Xeon
Introducido el 25 de octubre de 1999
9,5 millones de transistores a 0,25 μm o 28 millones a 0,18 μm
La caché L2 es 256 KB, 1 MB o 2 MB de caché de transferencia avanzada (integrada)
El estilo del paquete del procesador es cartucho de contacto de un solo borde (S.E.C.C.2) o SC330
Velocidad de reloj del bus del sistema 133 MHz (caché L2 de 256 KB) o 100 MHz (caché L2 de 1–2 MB)
Ancho del bus del sistema: 64 bits
Memoria direccionable: 64 GB
Se utiliza en servidores y estaciones de trabajo de dos vías (256 KB L2) o en servidores de 4 y 8 vías (1–2 MB L2)
Familia 6 modelo 10
Variantes
"Tanner" (250 nm)
Modelo | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha de lanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Pentium III Xeon 500 | 500 MHz | 512 KiB | 100 MT/s | 5× | 2.0 V | 36 W | Slot 2 | 17 de marzo de 1999 | $931
Pentium III Xeon 500 | 500 MHz | 1 MiB | 100 MT/s | 5× | 2.0 V | 44 W | Slot 2 | 17 de marzo de 1999 | $1980
Pentium III Xeon 500 | 500 MHz | 2 MiB | 100 MT/s | 5× | 2.0 V | 36.2 W | Slot 2 | 17 de marzo de 1999 | $3692
Pentium III Xeon 550 | 550 MHz | 512 KiB | 100 MT/s | 5.5× | 2.0 V | 34 W | Slot 2 | 7 de abril de 1999 | OEM
Pentium III Xeon 550 | 550 MHz | 1 MiB | 100 MT/s | 5.5× | 2.0 V | 34 W | Slot 2 | 23 de agosto de 1999 | OEM
Pentium III Xeon 550 | 550 MHz | 2 MiB | 100 MT/s | 5.5× | 2.0 V | 34 W | Slot 2 | 23 de agosto de 1999 | OEM

## Slide 22
"Cascades" (180 nm)
Modelo | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha de lanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Pentium III Xeon 600 | 600 MHz | 256 KiB | 133 MT/s | 4.5× | 5–12 V | 19.2 W | Slot 2 | Octubre de 1999 | $505
Pentium III Xeon 667 | 667 MHz | 256 KiB | 133 MT/s | 5× | 5–12 V | 21.3 W | Slot 2 | 25 de octubre de 1999 | OEM
Pentium III Xeon 700 | 700 MHz | 1 MiB | 100 MT/s | 7× | 5–12 V | 29.6 W | Slot 2 | 22 de mayo de 2000 | OEM
Pentium III Xeon 700 | 700 MHz | 2 MiB | 100 MT/s | 7× | 5–12 V | 29.6 W | Slot 2 | 22 de mayo de 2000 | OEM
Pentium III Xeon 733 | 733 MHz | 256 KiB | 133 MT/s | 5.5× | 5–12 V | 23.3 W | Slot 2 | 25 de octubre de 1999 | OEM
Pentium III Xeon 800 | 800 MHz | 256 KiB | 133 MT/s | 6× | 5–12 V | 25.4 W | Slot 2 | 12 de enero de 2000 | OEM
Pentium III Xeon 866 | 867 MHz | 256 KiB | 133 MT/s | 6.5× | 5–12 V | 29.6 W | Slot 2 | 13 de marzo de 2000 | OEM
Pentium III Xeon 900 | 900 MHz | 2 MiB | 100 MT/s | 9× | 5–12 V | 39.3 W | Slot 2 | 21 de marzo de 2001 | OEM
Pentium III Xeon 933 | 933 MHz | 256 KiB | 133 MT/s | 7× | 5–12 V | 29.6 W | Slot 2 | Julio de 2000 | OEM
Pentium III Xeon 1.00 | 1000 MHz | 256 KiB | 133 MT/s | 7.5× | 5–12 V | 30.8 W | Slot 2 | 22 de agosto de 2000 | OEM

## Slide 23
Pentium III
Katmai: Tecnología de proceso de 0.25 μm
  Introducido el 26 de febrero de 1999
  PII mejorada, es decir, núcleo basado en P6, que ahora incluye extensiones SIMD de transmisión (SSE)
  9,5 millones de transistores
  512 KB (512 x 1024 B) 1⁄2 ancho de banda L2 Caché externa
  Paquete de procesador de 242 pines Ranura 1 SECC2 (cartucho de contacto de borde único 2)
  Velocidad de reloj del bus del sistema 100 MHz, 133 MHz (modelos B)
  Slot 1
  Familia 6 modelo 7
  Variantes
Modelo | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha de lanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Pentium III 450 | 450 MHz | 512 KiB | 100 MT/s | 4.5× | 1.93–2.07 V | 25.3 W | Slot 1 | 26 de febrero de 1999 | $496
Pentium III 500 | 500 MHz | 512 KiB | 100 MT/s | 5× | 1.93–2.07 V | 28 W | Slot 1 | 26 de febrero de 1999 | $696
Pentium III 533B | 533 MHz | 512 KiB | 133 MT/s | 4× | 1.93–2.07 V | 29.7 W | Slot 1 | 27 de septiembre de 1999 | $369
Pentium III 550 | 550 MHz | 512 KiB | 100 MT/s | 5.5× | 1.93–2.07 V | 30.8 W | Slot 1 | 17 de mayo de 1999 | $700
Pentium III 600 | 600 MHz | 512 KiB | 100 MT/s | 6× | 1.98–2.12 V | 34.5 W | Slot 1 | 2 de agosto de 1999 | $669
Pentium III 600B | 600 MHz | 512 KiB | 133 MT/s | 4.5× | 1.98–2.12 V | 34.5 W | Slot 1 | 27 de septiembre de 1999 | $615

## Slide 24
Coppermine - Tecnología de proceso de 0.18 μm
Introducido el 25 de octubre de 1999
28,1 millones de transistores
256 KB (512 x 1024 B) caché Advanced Transfer L2 (integrado)
Paquete de procesador de 242 pines Slot-1 SECC2 (cartucho de contacto de borde único 2), paquete de 370 pines FC-PGA (matriz de cuadrícula de pines Flip-chip)
Velocidad de reloj del bus del sistema 100 MHz (modelos E), 133 MHz (modelos EB)
Slot 1, zócalo 370
Familia 6 modelo 8
Variantes

## Slide 25
Modelo | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult | Voltaje | TDP | Socket | Fecha de lanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Pentium III 500E | 500 MHz | 256 KB | 100 MHz | 5× | 1.6 V | 13.2 W | Socket 370 | 25 de octubre de 1999 | $239
 |  |  |  |  |  |  | Slot 1 |  | 
Pentium III 533EB | 533 MHz | 256 KB | 133 MHz | 4× | 1.65 V | 14 W | Socket 370 | 25 de octubre de 1999 | $305
 |  |  |  |  |  |  | Slot 1 |  | 
Pentium III 550E | 550 MHz | 256 KB | 100 MHz | 5.5× | 1.6–1.7 V | 14.5 W | Socket 370 | 25 de octubre de 1999 | $368
 |  |  |  |  |  |  | Slot 1 |  | 
Pentium III 600E | 600 MHz | 256 KB | 100 MHz | 6× | 1.7–1.75 V | 19.5 W | Socket 370 | 25 de octubre de 1999 | $455
 |  |  |  |  |  |  | Slot 1 |  | 
Pentium III 600EB | 600 MHz | 256 KB | 133 MHz | 4.5× | 1.65–1.7 V | 15.8 W | Socket 370 | 25 de octubre de 1999 | $455
 |  |  |  |  |  |  | Slot 1 |  | 
Pentium III 650 | 650 MHz | 256 KB | 100 MHz | 6.5× | 1.65–1.7 V | 17 W | Socket 370 | 25 de octubre de 1999 | $583
 |  |  |  |  |  |  | Slot 1 |  | 
Pentium III 667 | 666 MHz | 256 KB | 133 MHz | 5× | 1.65–1.7 V | 17.5 W | Socket 370 | 25 de octubre de 1999 | $605
 |  |  |  |  |  |  | Slot 1 |  | 
Pentium III 700 | 700 MHz | 256 KB | 100 MHz | 7× | 1.65–1.7 V | 18.3 W | Socket 370 | 25 de octubre de 1999 | $754
 |  |  |  |  |  |  | Slot 1 |  | 
Pentium III 733 | 733 MHz | 256 KB | 133 MHz | 5.5× | 1.65–1.75 V | 19.1 W | Socket 370 | 25 de octubre de 1999 | $776
 |  |  |  |  |  |  | Slot 1 |  | 
Pentium III 750 | 750 MHz | 256 KB | 100 MHz | 7.5× | 1.65–1.75 V | 19.5 W | Socket 370 | 20 de diciembre de 1999 | $803
 |  |  |  |  |  |  | Slot 1 |  | 
Pentium III 800 | 800 MHz | 256 KB | 100 MHz | 8× | 1.65–1.75 V | 20.8 W | Socket 370 | 20 de diciembre de 1999 | $851
 |  |  |  |  |  |  | Slot 1 |  | 
Pentium III 800EB | 800 MHz | 256 KB | 133 MHz | 6× | 1.65–1.75 V | 20.8 W | Socket 370 | 20 de diciembre de 1999 | $851
 |  |  |  |  |  |  | Slot 1 |  | 
Pentium III 850 | 850 MHz | 256 KB | 100 MHz | 8.5× | 1.65–1.75 V | 25.7 W | Socket 370 | 20 de marzo de 2000 | $765
 |  |  |  |  |  |  | Slot 1 |  | 
Pentium III 866 | 866 MHz | 256 KB | 133 MHz | 6.5× | 1.65–1.75 V | 22.5/22.9 W | Socket 370 | 20 de marzo de 2000 | $776
 |  |  |  |  |  |  | Slot 1 |  | 
Pentium III 900 | 900 MHz | 256 KB | 100 MHz | 9× | 1.7–1.75 V | 28.9 W | Socket 370 | Octubre de 2000 | 
Pentium III 933 | 933 MHz | 256 KB | 133 MHz | 7× | 1.65–1.75 V | 24.5/27.3 W | Socket 370 | 24 de mayo de 2000 | $744
 |  |  |  |  |  |  | Slot 1 |  | 
Pentium III 1000 | 1 GHz | 256 KB | 100 MHz | 10× | 1.75 V | 29 W | Socket 370 | 8 de marzo de 2000 | $990
 |  |  |  |  |  |  | Slot 1 |  | 
Pentium III 1000EB | 1 GHz | 256 KB | 133 MHz | 7.5× | 1.7–1.76 V | 29 W | Socket 370 | 8 de marzo de 2000 | $990
 |  |  |  |  |  |  | Slot 1 |  | 
Pentium III 1100 | 1.1 GHz | 256 KB | 100 MHz | 11× | 1.75 V | 33 W | Socket 370 | Junio de 2000 | 
Pentium III 1133 | 1.13 GHz | 256 KB | 133 MHz | 8.5× | 1.75 V | 33 W | Socket 370 | 31 de julio de 2000 | 
 |  |  |  |  | 1.8 V |  | Slot 1 |  | 

## Slide 26
Modelo | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult | Voltaje | TDP | Socket | Fecha de lanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Pentium III 800 | 800 MHz | 256 KB | 133 MHz | 6× | 1.75 V | 20.8 W | Socket 370 | Junio de 2001 | 
Pentium III 866 | 866 MHz | 256 KB | 133 MHz | 6.5× | 1.75 V | 26.1 W | Socket 370 | Junio de 2001 | 
Pentium III 933 | 933 MHz | 256 KB | 133 MHz | 7× | 1.75 V | 27.3 W | Socket 370 | Junio de 2001 | 
Pentium III 1000 | 1 GHz | 256 KB | 133 MHz | 7.5× | 1.75 V | 29 W | Socket 370 | Junio de 2001 | 
Pentium III 1133 | 1.13 GHz | 256 KB | 133 MHz | 8.5× | 1.75 V | 29.1 W | Socket 370 | Junio de 2001 | $990
"Coppermine T" (180 nm)

## Slide 27
Modelo | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult | Voltaje | TDP | Socket | Fecha de lanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Pentium III 1000 | 1 GHz | 256 KB | 133 MHz | 7.5× | 1.475 V | 29.9 W | Socket 370 | Julio de 2001 | 
Pentium III 1000S | 1 GHz | 512 KB | 133 MHz | 7.5× | 1.475 V | 29.9 W | Socket 370 | Junio de 2001 | 
Pentium III 1133 | 1.13 GHz | 256 KB | 133 MHz | 8.5× | 1.475 V | 29.1 W | Socket 370 | Julio de 2001 | 
Pentium III 1133S | 1.13 GHz | 512 KB | 133 MHz | 8.5× | 1.45 V | 28.7 W | Socket 370 | Junio de 2001 | 
Pentium III 1200 | 1.2 GHz | 256 KB | 133 MHz | 9× | 1.475 V | 29.9 W | Socket 370 | Julio de 2001 | 
Pentium III 1266S | 1.26 GHz | 512 KB | 133 MHz | 9.5× | 1.45 V | 30.4 W | Socket 370 | Julio de 2001 | 
Pentium III 1333 | 1.33 GHz | 256 KB | 133 MHz | 10× | 1.475 V | 29.9 W | Socket 370 | Diciembre de 2001 | 
Pentium III 1400 | 1.4 GHz | 256 KB | 133 MHz | 10.5× | 1.5 V | 31.2 W | Socket 370 | Diciembre de 2001 | 
Pentium III 1400S | 1.4 GHz | 512 KB | 133 MHz | 10.5× | 1.45 V | 32.2 W | Socket 370 | 8 de enero de 2002 | $315
Tualatin: Tecnología de proceso de 0,13 μm
  Introducido en julio de 2001
  28,1 millones de transistore
  32 KB (32 x 1024 B) caché L1
  256 KB o 512 KB de caché Advanced Transfer L2 (integrado)
  Paquete FC-PGA2 de 370 pines (matriz de cuadrícula de pines de chip flip)
  Velocidad de reloj del bus del sistema de 133 MHz
  Zócalo 370
  Familia 6 modelo 11
  Variantes:

## Slide 28
Celeron (a base de Pentium III Coppermine)
Coppermine-128, Tecnología de proceso de 0.18 μm
Introducido en marzo de 2000
Extensiones de transmisión SIMD (SSE)
Socket 370, paquete de procesador FC-PGA
28,1 millones de transistores
Velocidad de reloj del bus del sistema de 66 MHz, velocidad de reloj del bus del sistema de 100 MHz desde el 3 de enero de 2001
32 KB de caché L1
128 KB de caché Advanced Transfer L2
Familia 6 modelo 8
Modelo | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha de lanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Celeron 533A | 533 MHz | 128 KiB | 66 MT/s | 8× | 1.5/1.7 V | 14 W | Socket 370 | 29 de marzo de 2000 | 
Celeron 566 | 567 MHz | 128 KiB | 66 MT/s | 8.5× | 1.5/1.7/1.75 V | 19.2 W | Socket 370 | 29 de marzo de 2000 | $167
Celeron 600 | 600 MHz | 128 KiB | 66 MT/s | 9× | 1.5/1.7/1.75 V | 15.8 W | Socket 370 | 29 de marzo de 2000 | $181
Celeron 633 | 633 MHz | 128 KiB | 66 MT/s | 9.5× | 1.5/1.7/1.75 V | 16.5 W | Socket 370 | 26 de junio de 2000 | $138
Celeron 667 | 667 MHz | 128 KiB | 66 MT/s | 10× | 1.5/1.7/1.75 V | 17.5 W | Socket 370 | 26 de junio de 2000 | $170
Celeron 700 | 700 MHz | 128 KiB | 66 MT/s | 10.5× | 1.65/1.7/1.75 V | 18.3 W | Socket 370 | 26 de junio de 2000 | $192
Celeron 733 | 733 MHz | 128 KiB | 66 MT/s | 11× | 1.65/1.7/1.75 V | 23.6 W | Socket 370 | 13 de noviembre de 2000 | $112
Celeron 766 | 767 MHz | 128 KiB | 66 MT/s | 11.5× | 1.65/1.7/1.75 V | 20 W | Socket 370 | 13 de noviembre de 2000 | $170
Celeron 800 | 800 MHz | 128 KiB | 100 MT/s | 8× | 1.65/1.7/1.75 V | 20.8 W | Socket 370 | Enero de 2001 | 
Celeron 850 | 850 MHz | 128 KiB | 100 MT/s | 8.5× | 1.7/1.75 V | 25.7 W | Socket 370 | 9 de abril de 2001 | $138
Celeron 900 | 900 MHz | 128 KiB | 100 MT/s | 9× | 1.75 V | 26.7 W | Socket 370 | Julio de 2001 | $64
Celeron 950 | 950 MHz | 128 KiB | 100 MT/s | 9.5× | 1.75 V | 28 W | Socket 370 | 31 de agosto de 2001 | $74
Celeron 1.00 | 1000 MHz | 128 KiB | 100 MT/s | 10× | 1.75 V | 29 W | Socket 370 | 31 de agosto de 2001 | $89
Celeron 1.10 | 1100 MHz | 128 KiB | 100 MT/s | 11× | 1.75 V | 33 W | Socket 370 | 31 de agosto de 2001 | $103

## Slide 29: Xscale (Arquitectura No. X86 – entrada cronológica)
Pentium 4 (no 4EE, 4E, 4F), Itanium, Xeon basado en P4, Itanium 2 (entradas cronológicas) Introducido de abril de 2000 a julio de 2002
Pentium III basado en Tualatin
Tualatin: Tecnología de proceso de 0,13 μm
32 KB de caché L1
512 KB de caché Advanced Transfer L2
Velocidad de reloj del bus del sistema de 133 MHz
Zócalo 370

## Slide 30
Modelo | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult | Voltaje | TDP | Socket | Fecha de lanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Pentium III 1000 | 1 GHz | 256 KB | 133 MHz | 7.5× | 1.475 V | 29.9 W | Socket 370 | Julio de 2001 | 
Pentium III 1000S | 1 GHz | 512 KB | 133 MHz | 7.5× | 1.475 V | 29.9 W | Socket 370 | Junio de 2001 | 
Pentium III 1133 | 1.13 GHz | 256 KB | 133 MHz | 8.5× | 1.475 V | 29.1 W | Socket 370 | Julio de 2001 | 
Pentium III 1133S | 1.13 GHz | 512 KB | 133 MHz | 8.5× | 1.45 V | 28.7 W | Socket 370 | Junio de 2001 | 
Pentium III 1200 | 1.2 GHz | 256 KB | 133 MHz | 9× | 1.475 V | 29.9 W | Socket 370 | Julio de 2001 | 
Pentium III 1266S | 1.26 GHz | 512 KB | 133 MHz | 9.5× | 1.45 V | 30.4 W | Socket 370 | Julio de 2001 | 
Pentium III 1333 | 1.33 GHz | 256 KB | 133 MHz | 10× | 1.475 V | 29.9 W | Socket 370 | Diciembre de 2001 | 
Pentium III 1400 | 1.4 GHz | 256 KB | 133 MHz | 10.5× | 1.5 V | 31.2 W | Socket 370 | Diciembre de 2001 | 
Pentium III 1400S | 1.4 GHz | 512 KB | 133 MHz | 10.5× | 1.45 V | 32.2 W | Socket 370 | 8 de enero de 2002 | $315

## Slide 31
Celeron (Pentium III basado en Tualatin)
Tualatin Celeron: Tecnología de proceso de 0,13 μm
  32 KB de caché L1
  256 KB de caché Advanced Transfer L2
  Velocidad de reloj del bus del sistema de 100 MHz
  Zócalo 370
  Familia 6 modelo 11
Modelo | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha de lanzamiento
Celeron 900A | 900 MHz | 256 KiB | 100 MT/s | 9× | 1.475 V |  | Socket 370 | Marzo de 2000
Celeron 1000A | 1000 MHz | 256 KiB | 100 MT/s | 10× | 1.475 V | 27.8/29.5 W | Socket 370 | Enero de 2002
Celeron 1100A | 1100 MHz | 256 KiB | 100 MT/s | 11× | 1.5 V | 27.8/29.5 W | Socket 370 | Enero de 2002
Celeron 1200 | 1200 MHz | 256 KiB | 100 MT/s | 12× | 1.5 V | 29.9/32.9 W | Socket 370 | Octubre de 2001
Celeron 1300 | 1300 MHz | 256 KiB | 100 MT/s | 13× | 1.5 V | 32/33.4 W | Socket 370 | Enero de 2002
Celeron 1400 | 1400 MHz | 256 KiB | 100 MT/s | 14× | 1.5 V | 33.2/34.8 W | Socket 370 | Mayo de 2002
Celeron 1500 | 1500 MHz | 256 KiB | 100 MT/s | 15× | 1.5 V |  | Socket 370 | 

## Slide 32: PENTIUM M

## Slide 33
Banias: Tecnología de proceso 0.13 μm
Introducido en marzo de 2003
64 KB de caché L1
1 MB de caché L2 (integrado)
Basado en el núcleo Pentium III, con instrucciones SIME SSE2 y una tubería más profunda
77 millones de transistores
Micro-FCPGA, paquete de procesador Micro-FCBGA
Corazón del sistema Intel Centrino móvil
Bus de sistema de estilo Netburst de 400 MHz
Familia 6 modelo 9
Modelo | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha de lanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Pentium M 1.3 | 1.3 GHz | 1 MiB | 400 MT/s | 13× | 0.956–1.388 V | 22 W | Socket 479/FC-µBGA | 12 de marzo de 2003 | 
Pentium M 1.4 | 1.4 GHz | 1 MiB | 400 MT/s | 14× | 0.956–1.388 V | 22 W | Socket 479/FC-µBGA | 12 de marzo de 2003 | 
Pentium M 1.5 | 1.5 GHz | 1 MiB | 400 MT/s | 15× | 0.956–1.484 V | 24.5 W | Socket 479/FC-µBGA | 12 de marzo de 2003 | 
Pentium M 705 | 1.5 GHz | 1 MiB | 400 MT/s | 15× | 0.956–1.484 V | 24.5 W | Socket 479/FC-µBGA | 10 de mayo de 2004 | 
Pentium M 1.6 | 1.6 GHz | 1 MiB | 400 MT/s | 16× | 0.956–1.484 V | 24.5 W | Socket 479/FC-µBGA | 12 de marzo de 2003 | 
Pentium M 1.7 | 1.7 GHz | 1 MiB | 400 MT/s | 17× | 0.956–1.484 V | 24.5 W | Socket 479/FC-µBGA | 2 de junio de 2003 | 
Pentium M 1.8 | 1.8 GHz | 1 MiB | 400 MT/s | 18× | 0.956–1.484 V | 24.5 W | Socket 479/FC-µBGA | 10 de mayo de 2004 | 
bajo voltaje |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pentium M LV 1.1 | 1.1 GHz | 1 MiB | 400 MT/s | 11× | 0.956–1.18 V | 12 W | Socket 479/FC-µBGA | 12 de marzo de 2003 | $272
Pentium M LV 1.2 | 1.2 GHz | 1 MiB | 400 MT/s | 12× | 0.956–1.18 V | 12 W | Socket 479/FC-µBGA | 2 de junio de 2003 | 
Pentium M LV 718 | 1.3 GHz | 1 MiB | 400 MT/s | 13× | 0.956–1.18 V | 12 W | Socket 479/FC-µBGA | 6 de abril de 2004 | 
ultra-bajo voltaje |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pentium M ULV 900 | 900 MHz | 1 MiB | 400 MT/s | 9× | 0.844–1.004 V | 7 W | Socket 479/FC-µBGA | 12 de marzo de 2003 | 
Pentium M ULV 1.0 | 1 GHz | 1 MiB | 400 MT/s | 10× | 0.844–1.004 V | 7 W | Socket 479/FC-µBGA | 2 de junio de 2003 | 
Pentium M ULV 713 | 1.1 GHz | 1 MiB | 400 MT/s | 11× | 0.844–1.004 V | 7 W | Socket 479/FC-µBGA | 6 de abril de 2004 | 

## Slide 34
Dothan: Tecnología de proceso 0.09 μm (90 nm)
Introducido en mayo de 2004
2 MB de caché L2
140 millones de transistores
Unidad de captación de datos revisada
Bus de sistema de estilo Netburst de 400 MHz
21W TDP
Familia 6 modelo 13
bajo voltaje |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pentium M LV 738 | 1.4 GHz | 2 MiB | 400 MT/s | 14× | 0.988–1.116 V | 10 W | Socket 479/FC-µBGA | 20 de julio de 2004 | $284
Pentium M LV 758 | 1.5 GHz | 2 MiB | 400 MT/s | 15× | 0.988–1.116 V | 7.5 W | Socket 479/FC-µBGA | 19 de enero de 2005 | $284
Pentium M LV 778 | 1.6 GHz | 2 MiB | 400 MT/s | 16× | 0.988–1.116 V | 10 W | Socket 479/FC-µBGA | 19 de enero de 2005 | $284
ultra-bajo voltaje |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pentium M ULV 723 | 1 GHz | 2 MiB | 400 MT/s | 10× | 0.812–0.94 V | 5 W | Socket 479/FC-µBGA | 20 de julio de 2004 | $241
Pentium M ULV 733 | 1.1 GHz | 2 MiB | 400 MT/s | 11× | 0.812–0.956 V | 5 W | Socket 479/FC-µBGA | 20 de julio de 2004 | $262
Pentium M ULV 733J | 1.1 GHz | 2 MiB | 400 MT/s | 11× | 0.812–0.956 V | 5 W | Socket 479/FC-µBGA | Julio de 2005 | $262
Pentium M ULV 753 | 1.2 GHz | 2 MiB | 400 MT/s | 12× | 0.812–0.956 V | 5.5 W | Socket 479/FC-µBGA | 19 de enero de 2005 | $262
Pentium M ULV 773 | 1.3 GHz | 2 MiB | 400 MT/s | 13× | 0.812–0.956 V | 5.5 W | Socket 479/FC-µBGA | 19 de enero de 2005 | $262

## Slide 35
Modelo | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha de lanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Pentium M 710 | 1.4 GHz | 2 MiB | 400 MT/s | 14× | 0.988–1.34 V | 21 W | Socket 479/FC-µBGASocket 479/FC-µPGA | 23 de junio de 2004 | OEM
Pentium M 715 | 1.5 GHz | 2 MiB | 400 MT/s | 15× | 0.988–1.34 V | 21 W | Socket 479/FC-µBGASocket 479/FC-µPGA | 23 de junio de 2004 | $209
Pentium M 715A | 1.5 GHz | 2 MiB | 400 MT/s | 15× | 0.988–1.34 V | 21 W | Socket 479/FC-µBGASocket 479/FC-µPGA | 10 de mayo de 2004 | OEM
Pentium M 725 | 1.6 GHz | 2 MiB | 400 MT/s | 16× | 0.988–1.34 V | 21 W | Socket 479/FC-µBGASocket 479/FC-µPGA | 23 de junio de 2004 | $241
Pentium M 725A | 1.6 GHz | 2 MiB | 400 MT/s | 16× | 0.988–1.34 V | 21 W | Socket 479/FC-µBGASocket 479/FC-µPGA | Julio de 2005 | OEM
Pentium M 730 | 1.6 GHz | 2 MiB | 533 MT/s | 12× | 1.26–1.356 V | 27 W | Socket 479/FC-µBGASocket 479/FC-µPGA | 19 de enero de 2005 | $209
Pentium M 735 | 1.7 GHz | 2 MiB | 400 MT/s | 17× | 0.988–1.34 V | 21 W | Socket 479/FC-µBGASocket 479/FC-µPGA | 10 de mayo de 2004 | $294
Pentium M 735A | 1.7 GHz | 2 MiB | 400 MT/s | 17× | 0.988–1.34 V | 21 W | Socket 479/FC-µBGASocket 479/FC-µPGA | 10 de mayo de 2004 | OEM
Pentium M 740 | 1.73 GHz | 2 MiB | 533 MT/s | 13× | 1.26–1.356 V | 27 W | Socket 479/FC-µBGASocket 479/FC-µPGA | 19 de enero de 2005 | $241
Pentium M 745 | 1.8 GHz | 2 MiB | 400 MT/s | 18× | 1.276–1.34 V | 21 W | Socket 479/FC-µBGASocket 479/FC-µPGA | 10 de mayo de 2004 | $423
Pentium M 745A | 1.8 GHz | 2 MiB | 400 MT/s | 18× | 1.276–1.34 V | 21 W | Socket 479/FC-µPGA | 10 de mayo de 2004 | OEM
Pentium M 750 | 1.87 GHz | 2 MiB | 533 MT/s | 14× | 1.26–1.356 V | 27 W | Socket 479/FC-µBGASocket 479/FC-µPGA | 19 de enero de 2005 | $294
Pentium M 755 | 2 GHz | 2 MiB | 400 MT/s | 20× | 0.988–1.34 V | 21 W | Socket 479/FC-µBGASocket 479/FC-µPGA | 10 de mayo de 2004 | $637
Pentium M 760 | 2 GHz | 2 MiB | 533 MT/s | 15× | 1.26–1.356 V | 27 W | Socket 479/FC-µBGASocket 479/FC-µPGA | 19 de enero de 2005 | $423
Pentium M 765 | 2.1 GHz | 2 MiB | 400 MT/s | 21× | 0.988–1.356 V | 21 W | Socket 479/FC-µBGASocket 479/FC-µPGA | 20 de octubre de 2004 | $637
Pentium M 770 | 2.13 GHz | 2 MiB | 533 MT/s | 16× | 1.26–1.372 V | 27 W | Socket 479/FC-µBGASocket 479/FC-µPGA | 19 de enero de 2005 | $637
Pentium M 780 | 2.27 GHz | 2 MiB | 533 MT/s | 17× | 1.26–1.404 V | 27 W | Socket 479/FC-µBGASocket 479/FC-µPGA | 25 de julio de 2005 | $637

## Slide 36
Stealey: Tecnología de proceso 0.09 μm (90 nm)
Introducido el segundo trimestre de 2007
512 KB L2, 3 W TDP
Variantes:
600 MHz (A100)
800 MHz (A110)
Celeron M
Banias-512 : Tecnología de proceso de 0,13 μm
Introducido en marzo de 2003
64 KB de caché L1
512 KB de caché L2 (integrado)
Instrucciones SIME SSE2
Sin tecnología SpeedStep, no forma parte del paquete 'Centrino'
Familia 6 modelo 9

## Slide 37
Modelo | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha de lanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
voltaje standard |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Celeron M 310 | 1.2 GHz | 512 KiB | 400 MT/s | 12× | 1.356 V | 24.5 W | Socket 479/FC-µBGASocket 479/FC-µPGA | Enero de 2004 | 
Celeron M 320 | 1.3 GHz | 512 KiB | 400 MT/s | 13× | 1.356 V | 24.5 W | Socket 479/FC-µBGASocket 479/FC-µPGA | Enero de 2004 | $49
Celeron M 330 | 1.4 GHz | 512 KiB | 400 MT/s | 14× | 1.356 V | 24.5 W | Socket 479/FC-µBGASocket 479/FC-µPGA | Abril de 2004 | 
Celeron M 340 | 1.5 GHz | 512 KiB | 400 MT/s | 15× | 1.356 V | 24.5 W | Socket 479/FC-µBGASocket 479/FC-µPGA | Junio de 2004 | 
ultra-bajo voltaje |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Celeron M ULV 600 | 600 MHz | 512 KiB | 400 MT/s | 6× | 1.004 V | 7 W | Socket 479/FC-µBGA | Junio de 2004 | 
Celeron M ULV 800 | 800 MHz | 512 KiB | 400 MT/s | 8× | 1.004 V | 7 W | Socket 479/FC-µBGA | Enero de 2004 | 
Celeron M ULV 333 | 900 MHz | 512 KiB | 400 MT/s | 9× | 1.004 V | 7 W | Socket 479/FC-µBGA | Enero de 2004 | 

## Slide 38
Dothan-1024 : Tecnología de proceso 90 nm
64 KB de caché L1
1 MB de caché L2 (integrado)
Instrucciones SIME SSE2
Sin tecnología SpeedStep, no forma parte del paquete 'Centrino'
Modelo | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha de lanzamiento | 
Celeron M 350 | 1.3 GHz | 1 MiB | 400 MT/s | 13× | 1.004–1.292 V | 21 W | Socket 479/FC-µPGASocket 479/FC-µBGA | Agosto de 2004 | 
Celeron M 360 | 1.4 GHz | 1 MiB | 400 MT/s | 14× | 1.004–1.292 V | 21 W | Socket 479/FC-µPGASocket 479/FC-µBGA | Agosto de 2004 | 
Celeron M 370 | 1.5 GHz | 1 MiB | 400 MT/s | 15× | 1.004–1.292 V | 21 W | Socket 479/FC-µPGASocket 479/FC-µBGA | Enero de 2005 | 
Celeron M 380 | 1.6 GHz | 1 MiB | 400 MT/s | 16× | 1.004–1.292 V | 21 W | Socket 479/FC-µPGASocket 479/FC-µBGA | Julio de 2005 | 
Celeron M 390 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ultra-bajo voltaje |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Celeron M ULV 383 | 1 GHz | 1 MiB | 400 MT/s | 10× | 0.876–0.956 V | 5.5 W | Socket 479/FC-µBGA | Julio de 2005 | 

## Slide 39
Yonah-1024 : Tecnología de proceso 65 nm
64 KB de caché L1
1 MB de caché L2 (integrado)
Instrucciones SIME SSE3, bus frontal de 533 MHz, bit de ejecución-desactivación
Sin tecnología SpeedStep, no forma parte del paquete 'Centrino'
Modelo | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha de lanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
voltaje standard |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Celeron M 410 | 1.47 GHz | 1 MiB | 533 MT/s | 11× | 1.0–1.3 V | 27 W | Socket M | Abril de 2006 | $54
Celeron M 420 | 1.6 GHz | 1 MiB | 533 MT/s | 12× | 1.0–1.3 V | 27 W | Socket M | Abril de 2006 | $107
Celeron M 430 | 1.73 GHz | 1 MiB | 533 MT/s | 13× | 1.0–1.3 V | 27 W | Socket M | Abril de 2006 | $134
Celeron M 440 | 1.87 GHz | 1 MiB | 533 MT/s | 14× | 1.0–1.3 V | 27 W | Socket MPBGA479 | Octubre de 2006 | $107
Celeron M 450 | 2 GHz | 1 MiB | 533 MT/s | 15× | 1.0–1.3 V | 27 W | Socket M | Octubre de 2006 | $134
ultra-bajo voltaje |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Celeron M ULV 423 | 1.07 GHz | 1 MiB | 533 MT/s | 8× | 0.95–0.975 V | 5.5 W | FCBGA6 | Abril de 2006 | $161
Celeron M ULV 443 | 1.2 GHz | 1 MiB | 533 MT/s | 9× | 0.95–0.975 V | 5.5 W | FCBGA6 | Setiembre de 2006 | $161

## Slide 40: INTEL CORE

## Slide 41
Yonah: Tecnología de proceso 0.065 μm (65 nm)
Introducido en enero de 2006
Bus frontal de 533/667 MHz
2 MB (compartido en Duo) caché L2
Instrucciones SIME SSE3
31W TDP (versiones T)
Familia 6, Modelo 14
Modelo | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult. | Voltage | TDP | Socket | Fecha de lanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Core Solo T1200 | 1.5 GHz | 2 MiB | 667 MT/s | 9× | 0.7625–1.3 V | 27 W | Socket M | Julio de 2006 | 
Core Solo T1250 | 1.73 GHz | 2 MiB | 533 MT/s | 13× | 0.7625–1.3 V | 31 W | Socket M |  | 
Core Solo T1300 | 1.67 GHz | 2 MiB | 667 MT/s | 10× | 0.7625–1.3 V | 27 W | Socket 479/FC-µBGASocket M | Enero de 2006 | $209
Core Solo T1350 | 1.87 GHz | 2 MiB | 533 MT/s | 14× | 0.7625–1.3 V | 31 W | Socket M | Julio de 2006 | 
Core Solo T1400 | 1.83 GHz | 2 MiB | 667 MT/s | 11× | 0.7625–1.3 V | 27 W | Socket 479/FC-µBGASocket M | Mayo de 2006 | $209
Core Solo T1500 | 2 GHz | 2 MiB | 667 MT/s | 12× | 0.7625–1.3 V | 27 W | Socket 479/FC-µBGASocket M | Agosto de 2006 | 
ultra-bajo voltaje |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Core Solo U1300 | 1.07 GHz | 2 MiB | 533 MT/s | 8× | 0.95–1.05 V | 5.5 W | Socket 479/FC-µBGA | Abril de 2006 | $241
Core Solo U1400 | 1.2 GHz | 2 MiB | 533 MT/s | 9× | 0.95–1.05 V | 5.5 W | Socket 479/FC-µBGA | Abril de 2006 | $262
Core Solo U1500 | 1.33 GHz | 2 MiB | 533 MT/s | 10× | 0.85–1.1 V | 5.5 W | Socket 479/FC-µBGA | Enero de 2007 | $262
Core Solo

## Slide 42
Modelo | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult. | Voltage | TDP | Socket | Fecha de lanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Core Duo T2050 | 1.6 GHz | 2 MiB | 533 MT/s | 12× | 0.762–1.3 V | 31 W | Socket M | Mayo de 2006 | $140
Core Duo T2250 | 1.73 GHz | 2 MiB | 533 MT/s | 13× | 0.762–1.3 V | 31 W | Socket M | Mayo de 2006 | OEM
Core Duo T2300 | 1.67 GHz | 2 MiB | 667 MT/s | 10× | 0.762–1.3 V | 31 W | Socket MSocket 479/FC-µBGA | Enero de 2006 | $241
Core Duo T2300E | 1.67 GHz | 2 MiB | 667 MT/s | 10× | 0.762–1.3 V | 31 W | Socket MµFCBGA-479 | Mayo de 2006 | $209
Core Duo T2350 | 1.87 GHz | 2 MiB | 533 MT/s | 14× | 0.762–1.3 V | 31 W | Socket M |  | OEM
Core Duo T2400 | 1.83 GHz | 2 MiB | 667 MT/s | 11× | 0.762–1.3 V | 31 W31 W 27 W 27 W | Socket MSocket 479/FC-µBGA | Enero de 2006 | $294
Core Duo T2450 | 2 GHz | 2 MiB | 533 MT/s | 15× | 0.762–1.3 V | 31 W | Socket M |  | OEM
Core Duo T2500 | 2 GHz | 2 MiB | 667 MT/s | 12× | 0.762–1.3 V | 31 W | Socket MSocket 479/FC-µBGA | Enero de 2006 | $423
Core Duo T2600 | 2.17 GHz | 2 MiB | 667 MT/s | 13× | 0.762–1.3 V | 31 W | Socket MSocket 479/FC-µBGA | Enero de 2006 | $637
Core Duo T2700 | 2.33 GHz | 2 MiB | 667 MT/s | 14× | 0.762–1.3 V | 31 W | Socket MSocket 479/FC-µBGA | Junio de 2006 | $637
bajo voltaje |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Core Duo LV L2300 | 1.5 GHz | 2 MiB | 667 MT/s | 9× | 0.762–1.212 V | 15 W | Socket 479/FC-µBGA | Enero de 2006 | $284
Core Duo LV L2400 | 1.67 GHz | 2 MiB | 667 MT/s | 10× | 0.762–1.212 V | 15 W | Socket 479/FC-µBGA | Enero de 2006 | $316
Core Duo LV L2500 | 1.83 GHz | 2 MiB | 667 MT/s | 11× | 0.762–1.212 V | 15 W | Socket 479/FC-µBGA | Setiembre de 2006 | $316
ultra-bajo voltaje |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Core Duo ULV U2400 | 1.07 GHz | 2 MiB | 533 MT/s | 8× | 0.8–1.1 V | 9 W | Socket 479/FC-µBGA | Junio de 2006 | $262
Core Duo ULV U2500 | 1.2 GHz | 2 MiB | 533 MT/s | 9× | 0.8–1.1 V | 9 W | Socket 479/FC-µBGA | Junio de 2006 | $289
Core Duo

## Slide 43
Modelo | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha de lanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Dual Core, bajo voltaje |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Xeon LV 1.66 | 1.67 GHz | 2 MiB | 667 MT/s | 10× | 1.1125–1.275 V | 31 W | Socket M | 14 de marzo de 2006 | $209
Xeon LV 2.0 | 2 GHz | 2 MiB | 667 MT/s | 12× | 1.1125–1.275 V | 31 W | Socket M | 14 de marzo de 2006 | $423
Xeon LV 2.16 | 2.17 GHz | 2 MiB | 667 MT/s | 13× | 1.1125–1.275 V | 31 W | Socket M | Q3 2006 | OEM
Dual Core, ultra-bajo voltaje |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Xeon ULV 1.66 | 1.67 GHz | 2 MiB | 667 MT/s | 10× | 0.8250–1.2125 V | 15 W | Socket M | 14 de marzo de 2006 | OEM
Dual-Core Xeon LV
Sossaman : Tecnología de proceso 0.065 μm (65 nm)
  Introducido en marzo de 2006
  Basado en el núcleo de Yonah, con instrucciones SIME SSE3
  Bus frontal de 667 MHz
  2 MB de caché L2 compartida
  Variantes

## Slide 44: Microarquitectura netburst
PENTIUM 4

## Slide 45
Tecnología de proceso de 0.18 μm (1.40 y 1.50 GHz)
Introducido el 20 de noviembre de 2000
El caché L2 era 256 KB de caché de transferencia avanzada (integrado)
El estilo del paquete del procesador fue PGA423, PGA478
Velocidad de reloj del bus del sistema 400 MHz
Extensiones SIME SSE2
42 millones de transistores
Se utiliza en escritorios y estaciones de trabajo de nivel básico.
Tecnología de proceso de 0.18 μm (1.7 GHz)
Introducido el 23 de abril de 2001
Vea los chips 1.4 y 1.5 para más detalles.
Tecnología de proceso de 0.18 μm (1.6 y 1.8 GHz)
Introducido el 2 de julio de 2001
El voltaje del núcleo es de 1,15 voltios en el modo de rendimiento máximo; 1.05 voltios en modo de batería optimizada
Potencia <1 vatio en modo de batería optimizada
Se utiliza en PC móviles de tamaño completo y luego ligeras
Tecnología de proceso de 0.18 μm Willamette (1.9 y 2.0 GHz)
Introducido el 27 de agosto de 2001
Ver 1.4 y 1.5 chips para más detalles.
Familia 15 modelo 1
Pentium 4 (2 GHz, 2,20 GHz)
Introducido el 7 de enero de 2002
Pentium 4 (2.4 GHz)
Introducido el 2 de abril de 2002
Tecnología de proceso de 0.13 μm Northwood A (1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8 (OEM), 3.0 (OEM) GHz)
Predicción de rama mejorada y otros ajustes de microcódigos
512 KB de caché L2 integrada
55 millones de transistores
Bus de sistema de 400 MHz
Familia 15 modelo 2
Tecnología de proceso de 0.13 μm Northwood B (2.26, 2.4, 2.53, 2.66, 2.8, 3.06 GHz)
Bus de sistema de 533 MHz. (3.06 incluye la tecnología Hyper-Threading de Intel)
Tecnología de proceso de 0.13 μm Northwood C (2.4, 2.6, 2.8, 3.0, 3.2, 3.4 GHz)
Bus de sistema de 800 MHz (todas las versiones incluyen Hyper-Threading)
6500 a 10,000 MIPS

## Slide 46
Itanium
(entrada cronológica - nueva arquitectura no x86)
Xeon (NetBurst de 32 bits)
Designación oficial ahora Xeon, es decir, no "Pentium 4 Xeon"
Xeon 1.4, 1.5, 1.7 GHz
Introducido el 21 de mayo de 2001
El caché L2 era 256 KB de caché de transferencia avanzada (integrado)
El estilo del paquete del procesador fue Organic Land Grid Array 603 (OLGA 603)
Velocidad de reloj del bus del sistema 400 MHz
Extensiones SIME SSE2
Se utiliza en estaciones de trabajo con procesador dual de alto rendimiento y rango medio
Xeon 2.0 GHz y hasta 3.6 GHz
Introducido el 25 de septiembre de 2001
Pentium móvil 4-M
Tecnología de proceso de 0.13 μm
55 millones de transistores
512 KB de caché L2
BUS a 400 MHz
Admite hasta 1 GB de memoria DDR de 266 MHz
Admite la administración de energía del sistema ACPI 2.0 y APM 1.2
1.3–1.2 V (SpeedStep)
Potencia: 1.2 GHz 20.8 W, 1.6 GHz 30 W, 2.6 GHz 35 W
Potencia de reposo 5 W (1.2 V)
Potencia de sueño más profunda = 2.9 W (1.0 V)
1,40 GHz - 23 de abril de 2002
1,50 GHz - 23 de abril de 2002
1,60 GHz - 4 de marzo de 2002
1,70 GHz - 4 de marzo de 2002
1,80 GHz - 23 de abril de 2002
1,90 GHz - 24 de junio de 2002
2,00 GHz - 24 de junio de 2002
2,20 GHz - 16 de septiembre de 2002
2,40 GHz - 14 de enero de 2003
2,50 GHz - 16 de abril de 2003
2,60 GHz - 11 de junio de 2003

## Slide 47
Pentium 4 EE
Introducido en septiembre de 2003
EE = "Edición extrema"
Creado a partir del núcleo "Gallatin" de Xeon, pero con 2 MB de caché
Pentium 4E
Introducido en febrero de 2004
construido con tecnología de proceso de 0.09 μm (90 nm) Prescott (2.4 A, 2.8, 2.8 A, 3.0, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8) 1 MB de caché L2
Bus de sistema de 533 MHz (solo 2.4A y 2.8A)
Bus de sistema de 800 MHz (todos los demás modelos)
125 millones de transistores en modelos de 1 MB
169 millones de transistores en modelos de 2 MB
La compatibilidad con Hyper-Threading solo está disponible en las CPU que utilizan el bus del sistema de 800 MHz.
La línea de instrucciones de enteros del procesador se ha incrementado de 20 etapas a 31 etapas, lo que teóricamente permite un ancho de banda aún mayor
7500 a 11,000 MIPS
Las versiones de LGA 775 están en la serie 5xx (32 bits) y la serie 5x1 (con Intel 64)
La serie 6xx tiene 2 MB de caché L2 e Intel 64
PENTIUM 4 EE:

## Slide 48: PROCESADORES DE 64 BITS

## Slide 49
IA-64
La arquitectura IA-64 (Intel Arquitecture, 64 bits) de Intel, fue lanzada en 1999, y no es directamente compatible con el conjunto de instrucciones IA-32 (excepto bajo emulación software) como sí sucede en el caso de las arquitecturas Intel 64 y AMD64.10​
Nuevo conjunto de instrucciones, nada relacionado con x86
Antes de que se eliminara la característica (Montecito, julio de 2006), los procesadores IA-64 admitían hardware x86 de 32 bits, pero lentamente (consulte su recepción de mercado de 2001 y los cambios arquitectónicos de 2006)
Itanium
Nombre en clave Merced
Familia 7
Lanzado el 29 de mayo de 2001
733 MHz y 800 MHz
2 MB de caché
Todos retirados y reemplazados por Itanium 2
Itanium 2
Familia 0x1F
Lanzado en julio de 2002
900 MHz - 1.6 GHz
McKinley 900 MHz, 1.5 MB de caché, Modelo 0x0
McKinley 1 GHz, 3 MB de caché, Modelo 0x0
Deerfield 1 GHz, 1.5 MB de caché, Modelo 0x1
Madison 1.3 GHz, 3 MB de caché, Modelo 0x1
Madison 1.4 GHz, 4 MB de caché, Modelo 0x1
Madison 1.5 GHz, 6 MB de caché, Modelo 0x1
Madison 1.67 GHz, 9 MB de caché, Modelo 0x1
Hondo 1.4 GHz, 4 MB de caché, MCM de doble núcleo, Modelo 0x1

## Slide 50
Pentium 4F
Prescott-2M basado en tecnología de proceso de 0.09 μm (90 nm)
2.8–3.8 GHz (números de modelo 6x0)
Introducido el 20 de febrero de 2005
Las mismas características que Prescott con la adición de:
2 MB de caché
Intel de 64 bits
Tecnología Intel SpeedStep mejorada (EIST)
Cedar Mill basado en tecnología de proceso de 0.065 μm (65 nm)
3.0–3.6 GHz (números de modelo 6x1)
Introducido el 16 de enero de 2006
Die encogimiento de Prescott-2M
Las mismas características que Prescott-2M
Familia 15 Modelo 4
Pentium D
Microprocesador de doble núcleo
No Hyper-Threading
Bus frontal de 800 (4 × 200) MHz
LGA 775 (zócalo T)
Smithfield (Pentium D): tecnología de proceso de 90 nm (2,66–3,2 GHz)
Introducido el 26 de mayo de 2005
2,66–3,2 GHz (números de modelo 805–840)
230 millones de transistores
1 MB × 2 (no compartido, 2 MB en total) caché L2
La coherencia de caché entre núcleos requiere comunicación sobre el FSB
Aumento del rendimiento del 60% sobre Prescott con reloj similar
2,66 GHz (533 MHz FSB) Pentium D 805 introducido en diciembre de 2005
Contiene 2x dados Prescott en un paquete
Familia 15 Modelo 4
Presler (Pentium D): tecnología de proceso de 65 nm (2.8–3.6 GHz)
Introducido el 16 de enero de 2006
2.8–3.6 GHz (números de modelo 915–960)
376 millones de transistores
2 × 2 MB (no compartido, 4 MB en total) caché L2
Contiene 2 moldes de cedro en un paquete
Variantes
Pentium D 945
Edición Pentium Extreme
Microprocesador de doble núcleo
Hyper-Threading habilitado
Bus frontal de 800 (4 × 200) MHz
Smithfield (Pentium Extreme Edition): tecnología de proceso de 90 nm (3,2 GHz)
Variantes:
Pentium 840 EE - 3.20 GHz (2 × 1 MB L2)
Presler (Pentium Extreme Edition): tecnología de proceso de 65 nm (3.46, 3.73)
2 MB × 2 (no compartido, 4 MB en total) caché L2
Variantes:
Pentium 955 EE - 3.46 GHz, bus frontal de 1066 MHz
Pentium 965 EE - 3.73 GHz, bus frontal de 1066 MHz
Pentium 969 EE - 3.73 GHz, bus frontal de 1066 MHz
Xeon (64-bits NetBurst)
Nocona
Introducido en el 2004
Irwindale
Introducido en el 2004
Cranford
Introducido en abril de 2005
Versión MP de Nocona
Potomac
Introducido en abril de 2005
Cranford con 8 MB de caché L3
Paxville DP (2.8 GHz)
Introducido el 10 de octubre de 2005
Versión de doble núcleo de Irwindale, con 4 MB de caché L2 (2 MB por núcleo)
2.8 GHz
Autobús frontal de 800 MT / s

## Slide 51
Paxville MP - Proceso de 90 nm (2.67 - 3.0 GHz)
Introducido el 1 de noviembre de 2005
Serie Xeon 7000 de doble núcleo
Versión compatible con MP de Paxville DP
2 MB de caché L2 (1 MB por núcleo) o 4 MB de L2 (2 MB por núcleo)
667 MT / s FSB o 800 MT / s FSB
Dempsey - Proceso de 65 nm (2.67 - 3.73 GHz)
Introducido el 23 de mayo de 2006
Serie Xeon 5000 de doble núcleo
Versión MP de Presler
667 MT / so 1066 MT / s FSB
4 MB de caché L2 (2 MB por núcleo)
LGA 771 (Socket J).
Tulsa: proceso de 65 nm (2.5 - 3.4 GHz)
Introducido el 29 de agosto de 2006
Serie Xeon 7100 de doble núcleo
Versión mejorada de Paxville MP
667 MT / so 800 MT / s FSB
Xeon (microarquitectura Core de 64 bits)
Woodcrest - tecnología de proceso de 65 nm
CPU de servidor y estación de trabajo (soporte SMP para sistema de CPU dual)
Introducido el 26 de junio de 2006
Intel VT-x, soporte para múltiples sistemas operativos
EIST (Tecnología Intel SpeedStep mejorada) en 5140, 5148LV, 5150, 5160
Ejecutar bit de desactivación
TXT, extensiones de hardware de seguridad mejoradas
Instrucciones de SSSE3 SIMD
iAMT2 (Tecnología Intel Active Management), gestione computadoras de forma remota
Intel 64 - Microarquitectura

## Slide 52
Modelo | Núcleos | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Dual Core |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Xeon 5110 | 2 | 1.6 GHz | 4 MiB | 1066 MT/s | 6× | 1.0–1.5 V | 65 W | LGA 771 | 26 de junio de 2006 | $209
Xeon 5120 | 2 | 1.87 GHz | 4 MiB | 1066 MT/s | 7× | 1.0–1.5 V | 65 W | LGA 771 | 26 de junio de 2006 | $256
Xeon 5130 | 2 | 2 GHz | 4 MiB | 1333 MT/s | 6× | 1.0–1.5 V | 65 W | LGA 771 | 26 de junio de 2006 | $316
Xeon 5140 | 2 | 2.33 GHz | 4 MiB | 1333 MT/s | 7× | 1.0–1.5 V | 65 W | LGA 771 | 26 de junio de 2006 | $455
Xeon 5150 | 2 | 2.67 GHz | 4 MiB | 1333 MT/s | 8× | 1.0–1.5 V | 65 W | LGA 771 | 26 de junio de 2006 | $690
Xeon 5160 | 2 | 3 GHz | 4 MiB | 1333 MT/s | 9× | 1.0–1.5 V | 80 W | LGA 771 | 26 de junio de 2006 | $851
Dual Core, bajo voltaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Xeon LV 5113 | 2 | 1.6 GHz | 4 MiB | 800 MT/s | 8× | 1.15–1.25 V | 40 W | LGA 771 | 4 de diciembre de 2006 | OEM
Xeon LV 5128 | 2 | 1.87 GHz | 4 MiB | 1066 MT/s | 7× | 1.0V–1.5V V | 40 W | LGA 771 | 4 de diciembre de 2006 | $412
Xeon LV 5133 | 2 | 2.2 GHz | 4 MiB | 800 MT/s | 11× | 1.0–1.5 V | 40 W | LGA 771 | 26 de junio de 2006 | OEM
Xeon LV 5138 | 2 | 2.13 GHz | 4 MiB | 1066 MT/s | 8× | 1.0–1.5 V | 35 W | LGA 771 | 4 de diciembre de 2006 | $617
Xeon LV 5148 | 2 | 2.33 GHz | 4 MiB | 1333 MT/s | 7× | 1.0–1.5 V | 40 W | LGA 771 | 27 de septiembre de 2006 | $519

## Slide 53
Clovertown - tecnología de proceso de 65 nm
CPU de servidor y estación de trabajo (soporte SMP para sistema de CPU dual)
Introducido el 13 de diciembre de 2006
Cuatro núcleos
Intel VT-x, soporte para múltiples sistemas operativos
EIST (Tecnología Intel SpeedStep mejorada) en E5365, L5335
Ejecutar bit de desactivación
TXT, extensiones de hardware de seguridad mejoradas
Instrucciones de SSSE3 SIMD
iAMT2 (Tecnología Intel Active Management), gestione computadoras de forma remota

## Slide 54
Modelo | Núcleos | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Quad Core |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Xeon E5310 | 4 | 1.6 GHz | 2 × 4 MiB | 1066 MT/s | 6× | 1.0–1.5 V | 80 W | LGA 771 | 14 de noviembre de 2006 | $455
Xeon E5320 | 4 | 1.87 GHz | 2 × 4 MiB | 1066 MT/s | 7× | 1.0–1.5 V | 80 W | LGA 771 | 14 de noviembre de 2006 | $690
Xeon E5330 | 4 | 2.13 GHz | 2 × 4 MiB | 1066 MT/s | 8× | 1.0–1.5 V | 80 W | LGA 771 |  | OEM
Xeon E5335 | 4 | 2 GHz | 2 × 4 MiB | 1333 MT/s | 6× | 1.0–1.5 V | 80 W | LGA 771 | 14 de noviembre de 2006 | $690
Xeon E5340 | 4 | 2.4 GHz | 2 × 4 MiB | 1066 MT/s | 9× | 1.0–1.5 V | 80 W | LGA 771 |  | OEM
Xeon E5345 | 4 | 2.33 GHz | 2 × 4 MiB | 1333 MT/s | 7× | 1.0–1.5 V | 80 W | LGA 771 | 14 de noviembre de 2006 | $851
Xeon E5350, X5350 | 4 | 2.67 GHz | 2 × 4 MiB | 1066 MT/s | 10× | 1.0–1.5 V | 80,120 W | LGA 771 |  | OEM
Xeon X5355 | 4 | 2.67 GHz | 2 × 4 MiB | 1333 MT/s | 8× | 1.0–1.5 V | 120 W | LGA 771 | 14 de noviembre de 2006 | $1172
Xeon X5365 | 4 | 3 GHz | 2 × 4 MiB | 1333 MT/s | 9× | 1.0–1.5 V | 150,120 W | LGA 771 | 12 de marzo de 2007 | $1350
Quad Core, bajo voltaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Xeon L5310 | 4 | 1.6 GHz | 2 × 4 MiB | 1066 MT/s | 6× | 1.1–1.25 V | 50 W | LGA 771 | 12 de marzo de 2007 | $455
Xeon L5318 | 4 | 1.6 GHz | 2 × 4 MiB | 1066 MT/s | 6× | 0.9–1.25 V | 40 W | LGA 771 | 13 de agosto de 2007 | OEM
Xeon L5320 | 4 | 1.87 GHz | 2 × 4 MiB | 1066 MT/s | 7× | 1.1–1.25 V | 50 W | LGA 771 | 12 de marzo de 2007 | $519
Xeon L5335 | 4 | 2 GHz | 2 × 4 MiB | 1333 MT/s | 6× | 1.1–1.25 V | 50 W | LGA 771 | 13 de agosto de 2007 | $380

## Slide 55: INTEL CORE 2

## Slide 56
Conroe - tecnología de proceso de 65 nm
CPU de escritorio (soporte SMP restringido a 2 CPU)
Dos núcleos en un dado
Introducido el 27 de julio de 2006
Instrucciones de SSSE3 SIMD
291 millones de transistores
64 KB de caché L1 por núcleo (32 + 32 KB de 8 vías)
Intel VT-x, soporte para múltiples sistemas operativos
TXT, extensiones de hardware de seguridad mejoradas
Ejecutar bit de desactivación
EIST (Tecnología Intel SpeedStep mejorada)
iAMT2 (Tecnología Intel Active Management), gestione computadoras de forma remota
LGA 775

## Slide 57
Modelo | Núcleos | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Core 2 Duo E6300 | 2 | 1.87 GHz | 2 MiB | 1066 MT/s | 7× | 0.85–1.5 V | 65 W | LGA 775 | Julio de 2006 | $183
Core 2 Duo E6320 | 2 | 1.87 GHz | 4 MiB | 1066 MT/s | 7× | 0.85–1.5 V | 65 W | LGA 775 | Abril de 2007 | $163
Core 2 Duo E6400 | 2 | 2.13 GHz | 2 MiB | 1066 MT/s | 8× | 0.85–1.5 V | 65 W | LGA 775 | Julio de 2006 | $224
Core 2 Duo E6420 | 2 | 2.13 GHz | 4 MiB | 1066 MT/s | 8× | 0.85–1.5 V | 65 W | LGA 775 | Abril de 2007 | $183
Core 2 Duo E6600 | 2 | 2.4 GHz | 4 MiB | 1066 MT/s | 9× | 0.85–1.5 V | 65 W | LGA 775 | Julio de 2006 | $316
Core 2 Duo E6700 | 2 | 2.67 GHz | 4 MiB | 1066 MT/s | 10× | 0.85–1.5 V | 65 W | LGA 775 | Julio de 2006 | $530
(65 nm, 1066 MT/s)

## Slide 58
Modelo | Núcleos | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Core 2 Duo E6540 | 2 | 2.33 GHz | 4 MiB | 1333 MT/s | 7× | 0.85–1.5 V | 65 W | LGA 775 | Julio de 2007 | $163
Core 2 Duo E6550 | 2 | 2.33 GHz | 4 MiB | 1333 MT/s | 7× | 0.85–1.5 V | 65 W | LGA 775 | Julio de 2007 | $163
Core 2 Duo E6750 | 2 | 2.67 GHz | 4 MiB | 1333 MT/s | 8× | 0.85–1.5 V | 65 W | LGA 775 | Julio de 2007 | $183
Core 2 Duo E6850 | 2 | 3 GHz | 4 MiB | 1333 MT/s | 9× | 0.85–1.5 V | 65 W | LGA 775 | Julio de 2007 | $266
(65 nm, 1333 MT/s)

## Slide 59
Modelo | Núcleos | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult. | TDP | Socket
Core 2 Duo E6305 | 2 | 1.87 GHz | 2 MiB | 1066 MT/s | 7× | 65 W | LGA 771
Core 2 Duo E6405 | 2 | 2.13 GHz | 2 MiB | 1066 MT/s | 8× | 65 W | LGA 771
Conroe CL(65 nm, 1066 MT/s)

## Slide 60
Modelo | Núcleos | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Core 2 Extreme X6800 | 2 | 2.93 GHz | 4 MiB | 1066 MT/s | 11× | 0.85–1.5 V | 75 W | LGA 775 | Julio de 2006 | $999
Core 2 Extreme X6900 | 2 | 3.2 GHz | 4 MiB | 1066 MT/s | 12× | 0.85–1.5 V | 75 W | LGA 775 | N/A | N/A
Conroe XE: tecnología de proceso de 65 nm
  Desktop Extreme Edition CPU (compatibilidad SMP restringida a 2 CPU)
  Introducido el 27 de julio de 2006
  mismas características que Conroe
  LGA 775
  Variantes:

## Slide 61
Allendale (Intel Core 2): tecnología de proceso de 65 nm
CPU de escritorio (soporte SMP restringido a 2 CPU)
Dos CPU en un dado
Introducido el 21 de enero de 2007
Instrucciones de SSSE3 SIMD
167 millones de transistores
TXT, extensiones de hardware de seguridad mejoradas
Ejecutar bit de desactivación
EIST (Tecnología Intel SpeedStep mejorada)
iAMT2 (Tecnología Intel Active Management), gestione computadoras de forma remota
LGA 775
Modelo | Núcleos | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Core 2 Duo E4300 | 2 | 1.8 GHz | 2 MiB | 800 MT/s | 9× | 0.85–1.5 V | 65 W | LGA 775 | January 2007 | $163
Core 2 Duo E4400 | 2 | 2 GHz | 2 MiB | 800 MT/s | 10× | 0.85–1.5 V | 65 W | LGA 775 | April 2007 | $133
Core 2 Duo E4500 | 2 | 2.2 GHz | 2 MiB | 800 MT/s | 11× | 0.85–1.5 V | 65 W | LGA 775 | July 2007 | $133
Core 2 Duo E4600 | 2 | 2.4 GHz | 2 MiB | 800 MT/s | 12× | 1.162–1.312 V | 65 W | LGA 775 | October 2007 | $133
Core 2 Duo E4700 | 2 | 2.6 GHz | 2 MiB | 800 MT/s | 13× | 1.162–1.312 V | 65 W | LGA 775 | March 2008 | $133

## Slide 62
Merom - tecnología de proceso de 65 nm
CPU móvil (soporte SMP restringido a 2 CPU)
Introducido el 27 de julio de 2006
Familia 6, Modelo 15
mismas características que Conroe
Zócalo M / Zócalo P
Modelo | Núcleos | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Core 2 Duo T5200 | 2 | 1.6 GHz | 2 MiB | 533 MT/s | 12× | 0.95–1.175 V | 34 W | Socket M | Octubre de 2006 | OEM
Core 2 Duo T5250 | 2 | 1.5 GHz | 2 MiB | 667 MT/s | 9× | 0.95–1.175 V | 35 W | Socket P | Q2 2007 | OEM
Core 2 Duo T5270 | 2 | 1.4 GHz | 2 MiB | 800 MT/s | 7× | 0.95–1.175 V | 35 W | Socket P | Octubre de 2007 | OEM
Core 2 Duo T5300 | 2 | 1.73 GHz | 2 MiB | 533 MT/s | 13× | 0.95–1.175 V | 34 W | Socket M | Q1 2007 | OEM
Core 2 Duo T5450 | 2 | 1.67 GHz | 2 MiB | 667 MT/s | 10× | 0.95–1.175 V | 35 W | Socket P | Q2 2007 | OEM
"Merom" y "Meron 2"

## Slide 63
Core 2 Duo T5470 | 2 | 1.6 GHz | 2 MiB | 800 MT/s | 8× | 0.95–1.175 V | 35 W | Socket P | Julio de 2007 | OEM
Core 2 Duo T5500 | 2 | 1.67 GHz | 2 MiB | 667 MT/s | 10× | 0.95–1.175 V | 34 W | Socket M | 28 de agosto de 2006 | $209
Core 2 Duo T5500 | 2 | 1.67 GHz | 2 MiB | 667 MT/s | 10× | 0.95–1.175 V | 34 W | BGA479 | Agosto de 2006 | $209
Core 2 Duo T5550 | 2 | 1.83 GHz | 2 MiB | 667 MT/s | 11× | 0.95–1.175 V | 35 W | Socket P | Enero de 2008 | OEM
Core 2 Duo T5600 | 2 | 1.83 GHz | 2 MiB | 667 MT/s | 11× | 0.95–1.175 V | 34 W | Socket M | Agosto de 2006 | $241
Core 2 Duo T5600 | 2 | 1.83 GHz | 2 MiB | 667 MT/s | 11× | 0.95–1.175 V | 34 W | BGA479 | Agosto de 2006 | $241
Core 2 Duo T5670 | 2 | 1.8 GHz | 2 MiB | 800 MT/s | 9× | 0.95–1.175 V | 35 W | Socket P | Q2 2008 | OEM
Core 2 Duo T5750 | 2 | 2 GHz | 2 MiB | 667 MT/s | 12× | 0.95–1.175 V | 35 W | Socket P | Enero de 2008 | OEM
Core 2 Duo T5800 | 2 | 2 GHz | 2 MiB | 800 MT/s | 10× | 0.95–1.175 V | 35 W | Socket P | Q4 2008 | OEM
Core 2 Duo T5850 | 2 | 2.17 GHz | 2 MiB | 667 MT/s | 13× | 0.95–1.175 V | 35 W | Socket P | Q4 2008 | OEM
Core 2 Duo T5870 | 2 | 2 GHz | 2 MiB | 800 MT/s | 10× | 0.95–1.175 V | 35 W | Socket P | 2008 | OEM
Core 2 Duo T5900 | 2 | 2.2 GHz | 2 MiB | 800 MT/s | 11× | 0.95–1.175 V | 35 W | Socket P | Julio de 2008 | OEM
Core 2 Duo T7100 | 2 | 1.8 GHz | 2 MiB | 800 MT/s | 9× | 0.95–1.175 V | 35 W | Socket P | Mayo de 2007 | $209
Core 2 Duo T7100 | 2 | 1.8 GHz | 2 MiB | 800 MT/s | 9× | 0.95–1.175 V | 35 W | FCBGA6 | Mayo de 2007 | $209
Core 2 Duo T7200 | 2 | 2 GHz | 4 MiB | 667 MT/s | 12× | 0.95–1.175 V | 34 W | Socket M | Agosto de 2006 | $294
Core 2 Duo T7200 | 2 | 2 GHz | 4 MiB | 667 MT/s | 12× | 0.95–1.175 V | 34 W | FCBGA6 | Agosto de 2006 | $294
Core 2 Duo T7250 | 2 | 2 GHz | 2 MiB | 800 MT/s | 10× | 0.95–1.175 V | 35 W | Socket P | Setiembre de 2007 | $290
Core 2 Duo T7250 | 2 | 2 GHz | 2 MiB | 800 MT/s | 10× | 0.95–1.175 V | 35 W | FCBGA6 | Setiembre de 2007 | $290
Core 2 Duo T7300 | 2 | 2 GHz | 4 MiB | 800 MT/s | 10× | 0.95–1.175 V | 35 W | Socket P | Mayo de 2007 | $241
Core 2 Duo T7300 | 2 | 2 GHz | 4 MiB | 800 MT/s | 10× | 0.95–1.175 V | 35 W | FCBGA6 | Mayo de 2007 | $241
Core 2 Duo T7400 | 2 | 2.17 GHz | 4 MiB | 667 MT/s | 13× | 0.95–1.175 V | 34 W | Socket M | Agosto de 2006 | $423
Core 2 Duo T7400 | 2 | 2.17 GHz | 4 MiB | 667 MT/s | 13× | 0.95–1.175 V | 34 W | FCBGA6 | Agosto de 2006 | $423
Core 2 Duo T7500 | 2 | 2.2 GHz | 4 MiB | 800 MT/s | 11× | 0.95–1.175 V | 35 W | Socket P | Mayo de 2007 | $316
Core 2 Duo T7500 | 2 | 2.2 GHz | 4 MiB | 800 MT/s | 11× | 0.95–1.175 V | 35 W | FCBGA6 | Mayo de 2007 | $316
Core 2 Duo T7600 | 2 | 2.33 GHz | 4 MiB | 667 MT/s | 14× | 0.95–1.175 V | 34 W | Socket M | Agosto de 2006 | $637
Core 2 Duo T7600 | 2 | 2.33 GHz | 4 MiB | 667 MT/s | 14× | 0.95–1.175 V | 34 W | FCBGA6 | Agosto de 2006 | $637
Core 2 Duo T7600G | 2 | 2.33 GHz | 4 MiB | 667 MT/s | 14× | 0.95–1.175 V | 34 W | Socket M | Diciembre de 2006 | 
Core 2 Duo T7700 | 2 | 2.4 GHz | 4 MiB | 800 MT/s | 12× | 0.95–1.175 V | 35 W | Socket P | Mayo de 2007 | $530
Core 2 Duo T7700 | 2 | 2.4 GHz | 4 MiB | 800 MT/s | 12× | 0.95–1.175 V | 35 W | FCBGA6 | Mayo de 2007 | $530
Core 2 Duo T7800 | 2 | 2.6 GHz | 4 MiB | 800 MT/s | 13× | 0.95–1.175 V | 35 W | Socket P | Setiembre de 2007 | $530
Core 2 Duo T7800 | 2 | 2.6 GHz | 4 MiB | 800 MT/s | 13× | 0.95–1.175 V | 35 W | FCBGA6 | Setiembre de 2007 | $530

## Slide 64
Modelo | Núcleos | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Core 2 Duo SL7100 | 2 | 1.2 GHz | 4 MiB | 800 MT/s | 6× |  | 12 W | µFC-BGA 956 |  | OEM
Core 2 Duo L7200 | 2 | 1.33 GHz | 4 MiB | 667 MT/s | 8× | 0.9–1.2 V | 17 W | FCBGA6 | Q1 2007 | $284
Core 2 Duo L7300 | 2 | 1.4 GHz | 4 MiB | 800 MT/s | 7× | 0.9–1.1 V | 17 W | FCBGA6 | Mayo de 2007 | $284
Core 2 Duo L7400 | 2 | 1.5 GHz | 4 MiB | 667 MT/s | 9× | 0.9–1.2 V | 17 W | FCBGA6 | Q1 2007 | $316
Core 2 Duo L7500 | 2 | 1.6 GHz | 4 MiB | 800 MT/s | 8× | 0.9–1.1 V | 17 W | FCBGA6 | Mayo de 2007 | $316
Core 2 Duo SP7500 | 2 | 1.6 GHz | 4 MiB | 800 MT/s | 8× | 1.0–1.25 V | 20 W | µFC-BGA 956 |  | OEM
Core 2 Duo L7700 | 2 | 1.8 GHz | 4 MiB | 800 MT/s | 9× | 0.9–1.1 V | 17 W | FCBGA6 | Setiembre de 2007 | $316
Core 2 Duo SP7700 | 2 | 1.8 GHz | 4 MiB | 800 MT/s | 9× | 1.0–1.25 V | 20 W | µFC-BGA 956 |  | OEM
"Merom"(bajo-voltaje, 65 nm)

## Slide 65
Modelo | Núcleos | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Core 2 Duo U7500 | 2 | 1.07 GHz | 2 MiB | 533 MT/s | 8× | 0.8–0.975 V | 10 W | FCBGA6 (Socket M) | Abril de 2007 | $262
Core 2 Duo U7500 | 2 | 1.07 GHz | 2 MiB | 533 MT/s | 8× | 0.8–0.975 V | 10 W | FCBGA6 (Socket P) | Febrero de 2008 | $262
Core 2 Duo U7600 | 2 | 1.2 GHz | 2 MiB | 533 MT/s | 9× | 0.8–0.975 V | 10 W | FCBGA6 (Socket M) | Abril de 2007 | $289
Core 2 Duo U7600 | 2 | 1.2 GHz | 2 MiB | 533 MT/s | 9× | 0.8–0.975 V | 10 W | FCBGA6 (Socket P) | Abril de 2007 | $289
Core 2 Duo U7700 | 2 | 1.33 GHz | 2 MiB | 533 MT/s | 10× | 0.8–0.975 V | 10 W | FCBGA6 (Socket M) | Diciembre de 2007 | $289
Core 2 Duo U7700 | 2 | 1.33 GHz | 2 MiB | 533 MT/s | 10× | 0.8–0.975 V | 10 W | FCBGA6 (Socket P) | Febrero de 2008 | $289
"Merom-2M" (ultra-low-voltage, 65 nm)

## Slide 66
Modelo | Núcleos | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Core 2 Quad Q6400 | 4 | 2.13 GHz | 2 × 4 MiB | 1066 MT/s | 8× | 0.8500–1.500 V | 105 W | LGA 775 |  | OEM
Core 2 Quad Q6600 | 4 | 2.4 GHz | 2 × 4 MiB | 1066 MT/s | 9× | 0.8500–1.500 V | 105 W95 W | LGA 775 | Enero de 2007 | $530
Core 2 Quad Q6700 | 4 | 2.67 GHz | 2 × 4 MiB | 1066 MT/s | 10× | 0.8500–1.500 V | 95 W | LGA 775 | Abril de 2007 | $851
Kentsfield: tecnología de proceso de 65 nm
  Dos CPU de doble núcleo mueren en un paquete
  CPU de escritorio de cuatro núcleos (soporte SMP restringido a 4 CPU)
  Introducido el 13 de diciembre de 2006
  mismas características que Conroe pero con 4 núcleos de CPU
  586 millones de transistores
  LGA 775
  Familia 6, Modelo 15, Paso 11

## Slide 67
Modelo | Núcleos | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Core 2 Extreme QX6700 | 4 | 2.67 GHz | 2 × 4 MiB | 1066 MT/s | 10× | 0.8500–1.500 V | 130 W | LGA 775 | Noviembre de 2006 | $999
Core 2 Extreme QX6800 | 4 | 2.93 GHz | 2 × 4 MiB | 1066 MT/s | 11× | 0.8500–1.500 V | 130 W | LGA 775 | Abril de 2007 | $1199
Core 2 Extreme QX6850 | 4 | 3 GHz | 2 × 4 MiB | 1333 MT/s | 9× | 0.8500–1.500 V | 130 W | LGA 775 | Julio de 2007 | $999
"Kentsfield XE" (65 nm)

## Slide 68
Modelo | Núcleos | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Core 2 Duo E8190 | 2 | 2.67 GHz | 6 MiB | 1333 MT/s | 8× | 0.85–1.3625 V | 65 W | LGA 775 | Enero de 2008 | $163
Core 2 Duo E8200 | 2 | 2.67 GHz | 6 MiB | 1333 MT/s | 8× | 0.85–1.3625 V | 65 W | LGA 775 | Enero de 2008 | $163
Core 2 Duo E8290 | 2 | 2.83 GHz | 6 MiB | 1333 MT/s | 8.5× | 0.85–1.3625 V | 65 W | LGA 775 | ? | ?
Core 2 Duo E8300 | 2 | 2.83 GHz | 6 MiB | 1333 MT/s | 8.5× | 0.85–1.3625 V | 65 W | LGA 775 | Abril de 2008 | $163
Core 2 Duo E8400 | 2 | 3 GHz | 6 MiB | 1333 MT/s | 9× | 0.85–1.3625 V | 65 W | LGA 775 | Enero de 2008 | $183
Core 2 Duo E8500 | 2 | 3.17 GHz | 6 MiB | 1333 MT/s | 9.5× | 0.85–1.3625 V | 65 W | LGA 775 | Enero de 2008 | $266
Core 2 Duo E8600 | 2 | 3.33 GHz | 6 MiB | 1333 MT/s | 10× | 0.85–1.3625 V | 65 W | LGA 775 | Agosto de 2008 | $266
Core 2 Duo E8700 | 2 | 3.5 GHz | 6 MiB | 1333 MT/s | 10.5× | 0.85–1.3625 V | 65 W | LGA 775 | Diciembre de 2009 | NA
Wolfdale - tecnología de proceso de 45 nm
  Muere el psiquiatra de Conroe
  Las mismas características que Conroe con la adición de:
    50% más de caché, 6 MB en lugar de 4 MB
    Tecnología Intel Trusted Execution
    Instrucciones SIME SSE4
  410 millones de transistores
  Variantes

## Slide 69
Modelo | Núcleos | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Core 2 Duo E7200 | 2 | 2.53 GHz | 3 MiB | 1066 MT/s | 9.5× | 0.85–1.3625 V | 65 W | LGA 775 | Abril de 2008 | $133
Core 2 Duo E7300 | 2 | 2.67 GHz | 3 MiB | 1066 MT/s | 10× | 0.85–1.3625 V | 65 W | LGA 775 | Agosto de 2008 | $133
Core 2 Duo E7400 | 2 | 2.8 GHz | 3 MiB | 1066 MT/s | 10.5× | 0.85–1.3625 V | 65 W | LGA 775 | Octubre de 2008 | $133
Core 2 Duo E7500 | 2 | 2.93 GHz | 3 MiB | 1066 MT/s | 11× | 0.85–1.3625 V | 65 W | LGA 775 | Enero de 2009 | $133
Core 2 Duo E7600 | 2 | 3.07 GHz | 3 MiB | 1066 MT/s | 11.5× | 0.85–1.3625 V | 65 W | LGA 775 | Mayo de 2009 | $133
Wolfdale-3M (Intel Core 2): tecnología de proceso de 45 nm
  Tecnología Intel Trusted Execution

## Slide 70
Modelo | Núcleos | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Core 2 Quad Q9450 | 4 | 2.67 GHz | 2 × 6 MiB | 1333 MT/s | 8× | 0.85–1.3625 V | 95 W | LGA 775 | Marzo de 2008 | $316
Core 2 Quad Q9550 | 4 | 2.83 GHz | 2 × 6 MiB | 1333 MT/s | 8.5× | 0.85–1.3625 V | 95 W | LGA 775 | Marzo de 2008 | $530
Core 2 Quad Q9550S | 4 | 2.83 GHz | 2 × 6 MiB | 1333 MT/s | 8.5× | 0.85–1.3625 V | 65 W | LGA 775 | Enero de 2009 | $369
Core 2 Quad Q9650 | 4 | 3 GHz | 2 × 6 MiB | 1333 MT/s | 9× | 0.85–1.3625 V | 95 W | LGA 775 | Agosto de 2008 | $530
Yorkfield - tecnología de proceso de 45 nm
  CPU de cuatro núcleos
  Morir encogimiento de Kentsfield
  Contiene 2 troqueles Wolfdale de doble núcleo en un paquete
  Las mismas características que Wolfdale
  820 millones de transistores

## Slide 71
Modelo | Núcleos | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Core 2 Quad Q8200 | 4 | 2.33 GHz | 2 × 2 MiB | 1333 MT/s | 7× | 0.85–1.3625 V | 95 W | LGA 775 | Agosto de 2008 | $224
Core 2 Quad Q8200S | 4 | 2.33 GHz | 2 × 2 MiB | 1333 MT/s | 7× | 0.85–1.3625 V | 65 W | LGA 775 | Enero de 2009 | $245
Core 2 Quad Q8300 | 4 | 2.5 GHz | 2 × 2 MiB | 1333 MT/s | 7.5× | 0.85–1.3625 V | 95 W | LGA 775 | Noviembre de 2008 | $224
Core 2 Quad Q8400 | 4 | 2.67 GHz | 2 × 2 MiB | 1333 MT/s | 8× | 0.85–1.3625 V | 95 W | LGA 775 | Abril de 2009 | $183
Core 2 Quad Q8400S | 4 | 2.67 GHz | 2 × 2 MiB | 1333 MT/s | 8× | 0.85–1.3625 V | 65 W | LGA 775 | Abril de 2009 | $245
Core 2 Quad Q9300 | 4 | 2.5 GHz | 2 × 3 MiB | 1333 MT/s | 7.5× | 0.85–1.3625 V | 95 W | LGA 775 | Marzo de 2008 | $266
Core 2 Quad Q9400 | 4 | 2.67 GHz | 2 × 3 MiB | 1333 MT/s | 8× | 0.85–1.3625 V | 95 W | LGA 775 | Agosto de 2008 | $266
Core 2 Quad Q9400S | 4 | 2.67 GHz | 2 × 3 MiB | 1333 MT/s | 8× | 0.85–1.3625 V | 65 W | LGA 775 | Enero de 2009 | $320
Core 2 Quad Q9500 | 4 | 2.83 GHz | 2 × 3 MiB | 1333 MT/s | 8.5× | 0.85–1.3625 V | 95 W | LGA 775 | Enero2010 | $183
Core 2 Quad Q9505 | 4 | 2.83 GHz | 2 × 3 MiB | 1333 MT/s | 8.5× | 0.85–1.3625 V | 95 W | LGA 775 | Agosto de 2009 | $213
Core 2 Quad Q9505S | 4 | 2.83 GHz | 2 × 3 MiB | 1333 MT/s | 8.5× | 0.85–1.3625 V | 65 W | LGA 775 | Agosto de 2009 | $277
"Yorkfield-6M" (45 nm)

## Slide 72
Modelo | Núcleos | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Core 2 Extreme QX9650 | 4 | 3 GHz | 2 × 6 MiB | 1333 MT/s | 9× | 0.85–1.3625 V | 130 W | LGA 775 | Noviembre de 2007 | $999
Core 2 Extreme QX9750 | 4 | 3.17 GHz | 2 × 6 MiB | 1333 MT/s | 9.5× | 0.85–1.3625 V | 130 W | LGA 775 | N/A | N/A
Core 2 Extreme QX9770 | 4 | 3.2 GHz | 2 × 6 MiB | 1600 MT/s | 8× | 0.85–1.3625 V | 136 W | LGA 775 | Marzo de 2008 | $1399
Core 2 Extreme QX9775 | 4 | 3.2 GHz | 2 × 6 MiB | 1600 MT/s | 8× | 0.85–1.35 V | 150 W | LGA 771 | Marzo de 2008 | $1499
"Yorkfield XE" (45 nm)

## Slide 73
Intel Pentium Dual-Core
Allendale (Pentium Dual-Core) - tecnología de proceso de 65 nm
CPU de escritorio (soporte SMP restringido a 2 CPU)
Dos núcleos en un dado
Introducido el 21 de enero de 2007
Instrucciones de SSSE3 SIMD
167 millones de transistores
TXT, extensiones de hardware de seguridad mejoradas
Ejecutar bit de desactivación
EIST (Tecnología Intel SpeedStep mejorada)
Modelo | Núcleos | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Pentium Dual-Core E2140 | 2 | 1.6 GHz | 1 MiB | 800 MT/s | 8× | 1.162–1.312 V | 65 W | LGA 775 | 3 de junio de 2007 | $74
Pentium Dual-Core E2160 | 2 | 1.8 GHz | 1 MiB | 800 MT/s | 9× | 1.162–1.312 V | 65 W | LGA 775 | 3 de junio de 2007 | $84
Pentium Dual-Core E2180 | 2 | 2 GHz | 1 MiB | 800 MT/s | 10× | 0.85–1.50 V | 65 W | LGA 775 | 26 de agosto de 2007 | $84
Pentium Dual-Core E2200 | 2 | 2.2 GHz | 1 MiB | 800 MT/s | 11× | 0.85–1.50 V | 65 W | LGA 775 | 2 de diciembre de 2007 | $84
Pentium Dual-Core E2220 | 2 | 2.4 GHz | 1 MiB | 800 MT/s | 12× | 0.85–1.50 V | 65 W | LGA 775 | 2 de marzo de 2008 | $84

## Slide 74
Modelo | Núcleos | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Pentium Dual-Core E2210 | 2 | 2.2 GHz | 1 MiB | 800 MT/s | 11× | 0.85–1.3625 V | 65 W | LGA 775 | Q2, 2009 | OEM
Pentium Dual-Core E5200 | 2 | 2.5 GHz | 2 MiB | 800 MT/s | 12.5× | 0.85–1.3625 V | 65 W | LGA 775 | 31 de agosto de 2008 | $84
Pentium Dual-Core E5300 | 2 | 2.6 GHz | 2 MiB | 800 MT/s | 13× | 0.85–1.3625 V | 65 W | LGA 775 | 30 de noviembre de 2008 | $84
Pentium E5400 | 2 | 2.7 GHz | 2 MiB | 800 MT/s | 13.5× | 0.85–1.3625 V | 65 W | LGA 775 | 18 de enero de 2009 | $84
Pentium E5500 | 2 | 2.8 GHz | 2 MiB | 800 MT/s | 14× | 0.85–1.3625 V | 65 W | LGA 775 | 18 de abril de 2010 | $75
Pentium E5700 | 2 | 3 GHz | 2 MiB | 800 MT/s | 15× | 0.85–1.3625 V | 65 W | LGA 775 | 8 de agosto de 2010 | $75
Pentium E5800 | 2 | 3.2 GHz | 2 MiB | 800 MT/s | 16× | 0.85–1.3625 V | 65 W | LGA 775 | 28 de noviembre de 2010 | $75
Pentium E6300 | 2 | 2.8 GHz | 2 MiB | 1066 MT/s | 10.5× | 0.85–1.3625 V | 65 W | LGA 775 | 9 de mayo de 2009 | $84
Pentium E6500 | 2 | 2.93 GHz | 2 MiB | 1066 MT/s | 11× | 0.85–1.3625 V | 65 W | LGA 775 | 9 de agosto de 2009 | $84
Pentium E6500K | 2 | 2.93 GHz | 2 MiB | 1066 MT/s | 11× | 0.85–1.3625 V | 65 W | LGA 775 | 9 de agosto de 2009 | $84
Pentium E6600 | 2 | 3.07 GHz | 2 MiB | 1066 MT/s | 11.5× | 0.85–1.3625 V | 65 W | LGA 775 | 17 de enero de 2010 | $84
Pentium E6700 | 2 | 3.2 GHz | 2 MiB | 1066 MT/s | 12× | 0.85–1.3625 V | 65 W | LGA 775 | 30 de mayo de 2010 | $86
Pentium E6800 | 2 | 3.33 GHz | 2 MiB | 1066 MT/s | 12.5× | 0.85–1.3625 V | 65 W | LGA 775 | 29 de agosto de 2010 | $86
Wolfdale-3M (Pentium Dual-Core) - tecnología de proceso de 45 nm

## Slide 75
Modelo | Núcleos | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Celeron E1200 | 2 | 1.6 GHz | 512 KiB | 800 MT/s | 8× | 1.162–1.312 V | 65 W | LGA 775 | Enero de 2008 | $53
Celeron E1400 | 2 | 2 GHz | 512 KiB | 800 MT/s | 10× | 1.162–1.312 V | 65 W | LGA 775 | Abril de 2008 | $53
Celeron E1500 | 2 | 2.2 GHz | 512 KiB | 800 MT/s | 11× | 0.962–1.275 V | 65 W | LGA 775 | 2008 | $53
Celeron E1600 | 2 | 2.4 GHz | 512 KiB | 800 MT/s | 12× | 0.962–1.275 V | 65 W | LGA 775 | Mayo de 2009 | $53
Celeron (microarquitectura Core de 64 bits)
Allendale (Celeron, microarquitectura Core de 64 bits) - tecnología de proceso de 65 nm
  Variantes:

## Slide 76
Modelo | Núcleos | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Celeron E3200 | 2 | 2.4 GHz | 1 MiB | 800 MT/s | 12× | 0.85–1.3625 V | 65 W | LGA 775 | Agosto de 2009 | $43
Celeron E3300 | 2 | 2.5 GHz | 1 MiB | 800 MT/s | 12.5× | 0.85–1.3625 V | 65 W | LGA 775 | Agosto de 2009 | $43
Celeron E3400 | 2 | 2.6 GHz | 1 MiB | 800 MT/s | 13× | 0.85–1.3625 V | 65 W | LGA 775 | Enero de 2010 | $53
Celeron E3500 | 2 | 2.7 GHz | 1 MiB | 800 MT/s | 13.5× | 0.85–1.3625 V | 65 W | LGA 775 | Agosto de 2010 | $52
Wolfdale-3M (Celeron, microarquitectura Core de 64 bits) - tecnología de proceso de 45 nm

## Slide 77
Modelo | Núcleos | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Celeron 220 | 1 | 1.2 GHz | 512 KiB | 533 MT/s | 9× | 1.05–1.3 V | 19 W | µFC-BGA | Octubre de 2007 | $58
Celeron 420 | 1 | 1.6 GHz | 512 KiB | 800 MT/s | 8× | 1.05–1.3 V | 35 W | LGA 775 | Junio de 2007 | $39
Celeron 430 | 1 | 1.8 GHz | 512 KiB | 800 MT/s | 9× | 1.05–1.3 V | 35 W | LGA 775 | Junio de 2007 | $49
Celeron 440 | 1 | 2 GHz | 512 KiB | 800 MT/s | 10× | 1.05–1.3 V | 35 W | LGA 775 | Junio de 2007 | $59
Celeron 450 | 1 | 2.2 GHz | 512 KiB | 800 MT/s | 11× | 1.05–1.3 V | 35 W | LGA 775 | Agosto de 2008 | $53
Conroe-L (Celeron, microarquitectura Core de 64 bits): tecnología de proceso de 65 nm

## Slide 78
Modelo | Núcleos | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult. | TDP | Socket
Celeron 445 | 1 | 1.87 GHz | 512 KiB | 1066 MT/s | 7× | 65 W | LGA 771
Conroe-CL (Celeron, microarquitectura Core de 64 bits) - tecnología de proceso de 65 nm
  Zocket LGA 771
Celeron M (microarquitectura Core de 64 bits)
Merom-L : Tecnología de proceso 65 nm
64 KB de caché L1
1 MB de caché L2 (integrado)
Instrucciones SIME SSE3, bus frontal de 533 MHz / 667 MHz, bit de ejecución-desactivación, 64 bits
Sin tecnología SpeedStep, no forma parte del paquete 'Centrino'

## Slide 79
Modelo | Núcleos | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Celeron M 520 | 1 | 1.6 GHz | 1 MiB | 533 MT/s | 12× | 0.95–1.3 V | 30 W | Socket M | Enero, 2007 | $134
Celeron M 530 | 1 | 1.73 GHz | 1 MiB | 533 MT/s | 13× | 0.95–1.3 V | 30 W | Socket MFCBGA6 | Marzo de 2007 | $134
Celeron 530 | 1 | 1.73 GHz | 1 MiB | 533 MT/s | 13× | 0.95–1.3 V | 27 W | Socket P | Marzo de 2007 | $70
Celeron 540 | 1 | 1.87 GHz | 1 MiB | 533 MT/s | 14× | 0.95–1.3 V | 30 W | Socket P | Julio de 2007 | $134
Celeron 550 | 1 | 2 GHz | 1 MiB | 533 MT/s | 15× | 0.95–1.3 V | 30 W | Socket PFCBGA6 | 5 de septiembre de 2007 | $134
Celeron 560 | 1 | 2.13 GHz | 1 MiB | 533 MT/s | 16× | 0.95–1.3 V | 27 W | Socket P | Diciembre de 2007 | $134
Celeron 570 | 1 | 2.27 GHz | 1 MiB | 533 MT/s | 17× | 0.95–1.3 V | 27 W | Socket P | Mayo de 2008 | $134

## Slide 80
Modelo | Núcleos | Frecuencia | cachéL2 | FSB | Mult. | Voltaje | TDP | Socket | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Celeron 575 | 1 | 2 GHz | 1 MiB | 667 MT/s | 12× | 1.075–1.175 V | 31 W | Socket P | Setiembre de 2008 | $86
Celeron 585 | 1 | 2.17 GHz | 1 MiB | 667 MT/s | 13× | 1.075–1.175 V | 31 W | Socket P | Setiembre de 2008 | $107
"Merom-2M"

## Slide 81: INTEL 64 – MICROARQUITECTURA NEHALEM

## Slide 82
Intel Celeron
Arrandale: tecnología de proceso de 32 nm
Microprocesador para sistemas móviles, posicionado como una familia de procesadores de nivel básico de precio y rendimiento
Presentado en el segundo trimestre de 2010.
Un núcleo de video fabricado por un proceso tecnológico de 45 nm está integrado en un caso con un procesador
Tecnologías implementadas:
Ejecuta bit de desactivación ( Bit-NX )
Tecnología de virtualización Intel (VT-x)
EIST (Tecnología Intel Speed ​​Step mejorada)
Zócalos: µPGA-988, BGA-1288
Variantes:
Intel Celeron P4500 - 1.87 GHz, 2 núcleos, (2x256 KB L2, 2 MB L3), el núcleo de video funciona a 500 MHz, 2 * DDR3-1066, 35 W
Intel Celeron P4505 - 1.87 GHz, 2 núcleos, (2x256 KB L2, 2 MB L3), el núcleo de video funciona a 500 MHz, 2 * DDR3-1066, 35 W
Intel Celeron U3400 - 1.07 GHz, 2 núcleos, (2x256 KB L2, 2 MB L3), el núcleo de video funciona a 166 MHz, 2 * DDR3-800, 18 W
Clarkdale - tecnología de proceso de 32 nm
El microprocesador para sistemas de escritorio, se posiciona como una familia de procesadores de precio básico y rendimiento.
Presentado el 7 de enero de 2010
Un núcleo de video fabricado por un proceso tecnológico de 45 nm está integrado en un caso con un procesador
Tecnologías implementadas:
Ejecuta bit de desactivación ( Bit-NX )
Tecnología de virtualización Intel (VT-x)
EIST (Tecnología Intel Speed Step mejorada)
Zócalo: LGA1156
Opciones:
Intel Celeron G1101 - 2.26 GHz, 2 núcleos, (2x256 KB L2, 2 MB L3), el núcleo de video funciona a 533 MHz, 2 * DDR3-1066, 73 W

## Slide 83
Jasper Forest - tecnología de proceso de 45 nm
El microprocesador para sistemas embebidos de escritorio se posiciona como una familia de procesadores de precio básico y rendimiento.
Anuncio en el primer trimestre de 2010
Tecnologías implementadas:
HT (Tecnología Intel Hyperthreading)
Ejecuta bit de desactivación ( Bit-NX )
Tecnología de virtualización Intel (VT-x)
EIST (Tecnología Intel Speed Step mejorada)
Zócalo: LGA1366
Opciones:
Intel Celeron P1053 - 1.33 GHz, 1 núcleo (2 flujos, 256 KB L2, 2 MB L3), 3 * DDR3-800 (con soporte ECC), 30 W
Intel Pentium (Nehalem)
Clarkdale (Pentium, microarquitectura Nehalem) - Tecnología de proceso de 32 nm (fabricación 7 de enero de 2010)
2 núcleos físicos / 2 hilos
32 + 32 KB de caché L1
256 KB de caché L2
3 MB de caché L3
Introducido en enero de 2010
Socket LGA 1156
DDR3 de 2 canales
GPU HD integrada

## Slide 84
Modelo | Frecuencia | Turbo | Frecuenciade GPU | Cores | cachéL2 | cachéL3 | I/O bus | Mult. | Memoria | Voltaje | TDP | Socket | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Pentium G6950 | 2.8 GHz | N/A | 533 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 3 MiB | DMI | 21× | 2 × DDR3-1066 | 0.65–1.4 V | 73 W | LGA 1156 | 7 de enero de 2010 | $87
Pentium G6951 | 2.8 GHz | N/A | 533 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 3 MiB | DMI | 21× | 2 × DDR3-1066 | 0.65–1.4 V | 73 W | LGA 1156 | Q3 2010 | $89
Pentium G6960 | 2.93 GHz | N/A | 533 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 3 MiB | DMI | 22× | 2 × DDR3-1066 | 0.65–1.4 V | 73 W | LGA 1156 | 9 de enero de 2011 | $89

## Slide 85
Arrandale: tecnología de proceso de 32 nm
Microprocesador para sistemas móviles, posicionado como una familia de procesadores de nivel básico de precio y rendimiento
introducido en el segundo trimestre de 2010
Un núcleo de video fabricado por un proceso tecnológico de 45 nm está integrado en un caso con un procesador
Tecnologías implementadas:
Ejecuta bit de desactivación ( Bit-NX )
Tecnología de virtualización Intel (VT-x)
EIST (Tecnología Intel Speed ​​Step mejorada)
Zócalos: µPGA-988, BGA-1288
Variantes:
Intel Pentium P6000 - 1.87 GHz, 2 núcleos, (2x256 KB L2, 3 MB L3), el núcleo de video funciona a 500 MHz, 2 * DDR3-1066, 35 W
Intel Pentium U5400 - 1.07 GHz, 2 núcleos, (2x256 KB L2, 3 MB L3), el núcleo de video funciona a 166 MHz, 2 * DDR3-800, 18 W

## Slide 86
Modelo | Frecuencia | Turbo | Frecuenciade GPU | Núcleos | CachéL2 | CachéL3 | I/O bus | Mult. | Memoria | Voltaje | TDP | Socket | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Core i3-530 | 2.93 GHz | N/A | 733 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 4 MiB | DMI | 22× | 2 × DDR3-1333 | 0.65–1.4 V | 73 W | LGA 1156 | Enero de 2010 | $113
Core i3-540 | 3.07 GHz | N/A | 733 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 4 MiB | DMI | 23× | 2 × DDR3-1333 | 0.65–1.4 V | 73 W | LGA 1156 | Enero de 2010 | $133
Core i3-550 | 3.2 GHz | N/A | 733 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 4 MiB | DMI | 24× | 2 × DDR3-1333 | 0.65–1.4 V | 73 W | LGA 1156 | Mayo de 2010 | $138
Core i3-560 | 3.33 GHz | N/A | 733 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 4 MiB | DMI | 25× | 2 × DDR3-1333 | 0.65–1.4 V | 73 W | LGA 1156 | Agosto de 2010 | $138
Intel Core i3 (Primera Generación)
Clarkdale - tecnología de proceso de 32 nm

## Slide 87
Modelo | Frecuencia | Turbo | Frecuenciade GPU | Núcleos | CachéL2 | CachéL3 | I/O bus | Mult. | Memoria | Voltaje | TDP | Socket | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Core i3-330M | 2.13 GHz | N/A | 500–667 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 3 MiB | DMI | 16× | 2 × DDR3-1066 | 0.775–1.4 V | 35 W | Socket G1BGA-1288 | Enero de 2010 | OEM
Core i3-350M | 2.27 GHz | N/A | 500–667 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 3 MiB | DMI | 17× | 2 × DDR3-1066 | 0.725–1.4 V | 35 W | Socket G1BGA-1288 | Enero de 2010 | OEM
Core i3-370M | 2.4 GHz | N/A | 500–667 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 3 MiB | DMI | 18× | 2 × DDR3-1066 | 0.775–1.4 V | 35 W | Socket G1BGA-1288 | June 2010 | OEM
Core i3-380M | 2.53 GHz | N/A | 500–667 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 3 MiB | DMI | 19× | 2 × DDR3-1066 | 0.775–1.4 V | 35 W | Socket G1 | Setiembre de 2010 | OEM
Core i3-390M | 2.67 GHz | N/A | 500–667 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 3 MiB | DMI | 20× | 2 × DDR3-1066 | 0.775–1.4 V | 35 W | Socket G1BGA-1288 | Enero de 2011 | OEM
Embebido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Core i3-330E | 2.13 GHz | N/A | 500–667 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 3 MiB | DMI | 16× | 2 × DDR3-1066 | 0.775–1.4 V | 35 W | BGA-1288 | Enero de 2010 | $177
Ultra-bajo consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Core i3-330UM | 1.2 GHz | N/A | 166–500 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 3 MiB | DMI | 9× | 2 × DDR3-800 | 0.725–1.4 V | 18 W | BGA-1288 | Mayo de 2010 | OEM
Core i3-380UM | 1.33 GHz | N/A | 166–500 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 3 MiB | DMI | 10× | 2 × DDR3-800 | 0.725–1.4 V | 18 W | BGA-1288 | Octubre de 2010 | OEM
Arrandale: tecnología de proceso de 32 nm

## Slide 88
Modelo | Frecuencia | Turbo | Núcleos | CachéL2 | CachéL3 | I/O bus | Mult. | Memoria | Voltaje | TDP | Socket | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Core i5-750 | 2.67 GHz | 1/1/4/4 | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | DMI | 20× | 2 × DDR3-1333 | 0.65–1.4 V | 95 W | LGA 1156 | Setiembre de 2009 | $196
Core i5-760 | 2.8 GHz | 1/1/4/4 | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | DMI | 21× | 2 × DDR3-1333 | 0.65–1.4 V | 95 W | LGA 1156 | Julio de 2010 | $205
Bajo consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Core i5-750S | 2.4 GHz | 0/0/6/6 | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | DMI | 18× | 2 × DDR3-1333 | 0.65–1.4 V | 82 W | LGA 1156 | Enero de 2010 | $259
Intel Core i5 (Primera Generación)
Lynnfield - tecnología de proceso de 45 nm

## Slide 89
Modelo | Frecuencia | Turbo | Frecuenciade GPU | Núcleos | CachéL2 | CachéL3 | I/O bus | Mult. | Memoria | Voltaje | TDP | Socket | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Core i5-650 | 3.2 GHz | 1/2 | 733 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 4 MiB | DMI | 24× | 2 × DDR3-1333 | 0.65–1.4 V | 73 W | LGA 1156 | Enero de 2010 | $176
Core i5-655K | 3.2 GHz | 1/2 | 733 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 4 MiB | DMI | 24× | 2 × DDR3-1333 | 0.65–1.4 V | 73 W | LGA 1156 | Mayo de 2010 | $216
Core i5-660 | 3.33 GHz | 1/2 | 733 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 4 MiB | DMI | 25× | 2 × DDR3-1333 | 0.65–1.4 V | 73 W | LGA 1156 | Enero de 2010 | $196
Core i5-661 | 3.33 GHz | 1/2 | 900 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 4 MiB | DMI | 25× | 2 × DDR3-1333 | 0.65–1.4 V | 87 W | LGA 1156 | Enero de 2010 | $196
Core i5-670 | 3.47 GHz | 1/2 | 733 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 4 MiB | DMI | 26× | 2 × DDR3-1333 | 0.65–1.4 V | 73 W | LGA 1156 | Enero de 2010 | $284
Core i5-680 | 3.6 GHz | 1/2 | 733 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 4 MiB | DMI | 27× | 2 × DDR3-1333 | 0.65–1.4 V | 73 W | LGA 1156 | Abril de 2010 | $294
Clarkdale - tecnología de proceso de 32 nm

## Slide 90
Modelo | Frecuencia | Turbo | Frecuenciade GPU | Núcleos | CachéL2 | CachéL3 | I/O bus | Mult. | Memoria | Voltaje | TDP | Socket | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Core i5-430M | 2.27 GHz | 2/2 | 500–766 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 3 MiB | DMI | 17× | 2 × DDR3-1066 | 0.775–1.4 V | 35 W | Socket G1BGA-1288 | Enero de 2010 | OEM
Core i5-450M | 2.4 GHz | 2/2 | 500–766 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 3 MiB | DMI | 18× | 2 × DDR3-1066 | 0.775–1.4 V | 35 W | Socket G1BGA-1288 | June 2010 | OEM
Core i5-460M | 2.53 GHz | 2/2 | 500–766 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 3 MiB | DMI | 19× | 2 × DDR3-1066 | 0.775–1.4 V | 35 W | Socket G1BGA-1288 | Setiembre de 2010 | OEM
Core i5-480M | 2.67 GHz | 2/2 | 500–766 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 3 MiB | DMI | 20× | 2 × DDR3-1066 | 0.775–1.4 V | 35 W | Socket G1BGA-1288 | Enero de 2011 | OEM
Core i5-520M | 2.4 GHz | 2/4 | 500–766 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 3 MiB | DMI | 18× | 2 × DDR3-1066 | 0.775–1.4 V | 35 W | Socket G1BGA-1288 | Enero de 2010 | $225
Core i5-540M | 2.53 GHz | 2/4 | 500–766 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 3 MiB | DMI | 19× | 2 × DDR3-1066 | 0.775–1.4 V | 35 W | Socket G1BGA-1288 | Enero de 2010 | $257
Core i5-560M | 2.67 GHz | 2/4 | 500–766 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 3 MiB | DMI | 20× | 2 × DDR3-1066 | 0.775–1.4 V | 35 W | Socket G1BGA-1288 | Setiembre de 2010 | $225
Core i5-580M | 2.67 GHz | 2/4 | 500–766 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 3 MiB | DMI | 20× | 2 × DDR3-1066 | 0.775–1.4 V | 35 W | Socket G1BGA-1288 | Setiembre de 2010 | $266
Arrandale: tecnología de proceso de 32 nm

## Slide 91
Embebido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Core i5-520E | 2.4 GHz | 2/4 | 500–766 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 3 MiB | DMI | 18× | 2 × DDR3-1066 | 0.775–1.4 V | 35 W | BGA-1288 | Enero de 2010 | OEM
Ultra-bajo consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Core i5-430UM | 1.2 GHz | 2/4 | 166–500 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 3 MiB | DMI | 9× | 2 × DDR3-800 | 0.725–1.4 V | 18 W | BGA-1288 | Mayo de 2010 | OEM
Core i5-470UM | 1.33 GHz | 2/4 | 166–500 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 3 MiB | DMI | 10× | 2 × DDR3-800 | 0.725–1.4 V | 18 W | BGA-1288 | Octubre de 2010 | OEM
Core i5-520UM | 1.07 GHz | 2/4 | 166–500 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 3 MiB | DMI | 8× | 2 × DDR3-800 | 0.725–1.4 V | 18 W | BGA-1288 | Enero de 2010 | $241
Core i5-540UM | 1.2 GHz | 2/4 | 166–500 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 3 MiB | DMI | 9× | 2 × DDR3-800 | 0.725–1.4 V | 18 W | BGA-1288 | Mayo de 2010 | $250
Core i5-560UM | 1.33 GHz | 2/4 | 166–500 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 3 MiB | DMI | 10× | 2 × DDR3-800 | 0.725–1.4 V | 18 W | BGA-1288 | Setiembre de 2010 | $250

## Slide 92
Modelo | Frecuencia | Turbo | Núcleos | CachéL2 | CachéL3 | I/O bus | Mult. | Memoria | Voltaje | TDP | Socket | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Core i7-920 | 2.67 GHz | 1/1/1/2 | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 1 × 4.8 GT/s QPI | 20× | 3 × DDR3-1066 | 0.8–1.375 V | 130 W | LGA 1366 | Noviembre de 2008 | $284
Core i7-930 | 2.8 GHz | 1/1/1/2 | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 1 × 4.8 GT/s QPI | 21× | 3 × DDR3-1066 | 0.8–1.375 V | 130 W | LGA 1366 | Febrero de 2010 | $294
Core i7-940 | 2.93 GHz | 1/1/1/2 | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 1 × 4.8 GT/s QPI | 22× | 3 × DDR3-1066 | 0.8–1.375 V | 130 W | LGA 1366 | Noviembre de 2008 | $562
Core i7-950 | 3.07 GHz | 1/1/1/2 | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 1 × 4.8 GT/s QPI | 23× | 3 × DDR3-1066 | 0.8–1.375 V | 130 W | LGA 1366 | Junio de 2009 | $562
Core i7-960 | 3.2 GHz | 1/1/1/2 | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 1 × 4.8 GT/s QPI | 24× | 3 × DDR3-1066 | 0.8–1.375 V | 130 W | LGA 1366 | Octubre de 2009 | $562
Core i7-965 Extreme Edition | 3.2 GHz | 1/1/1/2 | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 1 × 6.4 GT/s QPI | 24× | 3 × DDR3-1066 | 0.8–1.375 V | 130 W | LGA 1366 | Noviembre de 2008 | $999
Core i7-975 Extreme Edition | 3.33 GHz | 1/1/1/2 | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | 1 × 6.4 GT/s QPI | 25× | 3 × DDR3-1066 | 0.8–1.375 V | 130 W | LGA 1366 | Junio de 2009 | $999
Intel Core i7 (Primera Generación)
Bloomfield - tecnología de proceso de 45 nm
Microprocesador de escritorio con controlador de memoria DDR3 integrado de tres canales.

## Slide 93
Modelo | Frecuencia | Turbo | Núcleos | CachéL2 | CachéL3 | I/O bus | Mult. | Memoria | Voltaje | TDP | Socket | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Core i7-860 | 2.8 GHz | 1/1/4/5 | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | DMI | 21× | 2 × DDR3-1333 | 0.65–1.4 V | 95 W | LGA 1156 | Setiembre de 2009 | $284
Core i7-870 | 2.93 GHz | 2/2/4/5 | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | DMI | 22× | 2 × DDR3-1333 | 0.65–1.4 V | 95 W | LGA 1156 | Setiembre de 2009 | $562
Core i7-875K | 2.93 GHz | 2/2/4/5 | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | DMI | 22× | 2 × DDR3-1333 | 0.65–1.4 V | 95 W | LGA 1156 | Mayo de 2010 | $342
Core i7-880 | 3.07 GHz | 2/2/4/5 | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | DMI | 23× | 2 × DDR3-1333 | 0.65–1.4 V | 95 W | LGA 1156 | Mayo de 2010 | $583
Bajo consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Core i7-860S | 2.53 GHz | 0/0/6/7 | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | DMI | 19× | 2 × DDR3-1333 | 0.65–1.4 V | 82 W | LGA 1156 | Enero de 2010 | $337
Core i7-870S | 2.67 GHz | 0/0/6/7 | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | DMI | 20× | 2 × DDR3-1333 | 0.65–1.4 V | 82 W | LGA 1156 | Julio de 2010 | $351
Lynnfield - tecnología de proceso de 45 nm

## Slide 94
Arrandale: tecnología de proceso de 32 nm
Microprocesador para sistemas móviles.

## Slide 95
Modelo | Frecuencia | Turbo | frecuenciaGPU | Núcleos | CachéL2 | CachéL3 | I/O bus | Mult. | Memoria | Voltaje | TDP | Socket | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Core i7-620M | 2.67 GHz | 3/5 | 500–766 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 4 MiB | DMI | 20× | 2 × DDR3-1066 | 0.775–1.4 V | 35 W | Socket G1BGA-1288 | Enero de 2010 | $332
Core i7-640M | 2.8 GHz | 3/5 | 500–766 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 4 MiB | DMI | 21× | 2 × DDR3-1066 | 0.775–1.4 V | 35 W | Socket G1BGA-1288 | Setiembre de 2010 | $346
Embebido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Core i7-610E | 2.53 GHz | 3/5 | 500–766 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 4 MiB | DMI | 19× | 2 × DDR3-1066 | 0.775–1.4 V | 35 W | BGA-1288 | Enero de 2010 | $320
Bajo consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Core i7-620LM | 2 GHz | 4/6 | 266–566 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 4 MiB | DMI | 15× | 2 × DDR3-1066 | 0.75–1.4 V | 25 W | BGA-1288 | Enero de 2010 | $300
Core i7-640LM | 2.13 GHz | 4/6 | 266–566 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 4 MiB | DMI | 16× | 2 × DDR3-1066 | 0.75–1.4 V | 25 W | BGA-1288 | Enero de 2010 | $332
Core i7-660LM | 2.27 GHz | 4/6 | 266–566 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 4 MiB | DMI | 17× | 2 × DDR3-1066 | 0.75–1.4 V | 25 W | BGA-1288 | Setiembre de 2010 | $346
Bajo consumo, embebido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Core i7-620LE | 2 GHz | 4/6 | 266–566 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 4 MiB | DMI | 15× | 2 × DDR3-1066 | 0.75–1.4 V | 25 W | BGA-1288 | Enero de 2010 | $311
Ultra-Bajo consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Core i7-620UM | 1.07 GHz | 5/8 | 166–500 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 4 MiB | DMI | 8× | 2 × DDR3-800 | 0.725–1.4 V | 18 W | BGA-1288 | Enero de 2010 | $278
Core i7-640UM | 1.2 GHz | 5/8 | 166–500 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 4 MiB | DMI | 9× | 2 × DDR3-800 | 0.725–1.4 V | 18 W | BGA-1288 | Enero de 2010 | $305
Core i7-660UM | 1.33 GHz | 5/8 | 166–500 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 4 MiB | DMI | 10× | 2 × DDR3-800 | 0.725–1.4 V | 18 W | BGA-1288 | Mayo de 2010 | $317
Core i7-680UM | 1.47 GHz | 5/8 | 166–500 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 4 MiB | DMI | 11× | 2 × DDR3-800 | 0.725–1.4 V | 18 W | BGA-1288 | Setiembre de 2010 | $317
Ultra-Bajo consumo, embebido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Core i7-620UE | 1.07 GHz | 5/8 | 166–500 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 4 MiB | DMI | 8× | 2 × DDR3-800 | 0.725–1.4 V | 18 W | BGA-1288 | Enero de 2010 | $289
Core i7-660UE | 1.33 GHz | 5/8 | 166–500 MHz | 2 | 2 × 256 KiB | 4 MiB | DMI | 10× | 2 × DDR3-800 | 0.725–1.4 V | 18 W | BGA-1288 | Agosto de 2010 | $301

## Slide 96
Modelo | Frecuencia | Turbo | Núcleos | CachéL2 | CachéL3 | I/O bus | Mult. | Memoria | Voltaje | TDP | Socket | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Core i7-720QM | 1.6 GHz | 1/1/6/9 | 4 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | DMI | 12× | 2 × DDR3-1333 | 0.65–1.4 V | 45 W | Socket G1 | Setiembre de 2009 | $364
Core i7-740QM | 1.73 GHz | 1/1/6/9 | 4 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | DMI | 13× | 2 × DDR3-1333 | 0.65–1.4 V | 45 W | Socket G1 | Junio de 2010 | $378
Core i7-820QM | 1.73 GHz | 1/1/8/10 | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | DMI | 13× | 2 × DDR3-1333 | 0.65–1.4 V | 45 W | Socket G1 | Setiembre de 2009 | $546
Core i7-840QM | 1.87 GHz | 1/1/8/10 | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | DMI | 14× | 2 × DDR3-1333 | 0.65–1.4 V | 45 W | Socket G1 | Junio de 2010 | $568
Core i7-920XM | 2 GHz | 2/2/8/9 | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | DMI | 15× | 2 × DDR3-1333 | 0.65–1.4 V | 55 W | Socket G1 | Setiembre de 2009 | $1054
Core i7-940XM | 2.13 GHz | 2/2/8/9 | 4 | 4 × 256 KiB | 8 MiB | DMI | 16× | 2 × DDR3-1333 | 0.65–1.4 V | 55 W | Socket G1 | Junio de 2010 | $1096
Clarksfield (45 nm)

## Slide 97
Modelo | Frecuencia | Turbo | Núcleos | CachéL2 | CachéL3 | I/O bus | Mult. | Memoria | Voltaje | TDP | Socket | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Core i7-970 | 3.2 GHz | 1/1/1/1/2/2 | 6 | 6 × 256 KiB | 12 MiB | 1 × 4.8 GT/s QPI | 24× | 3 × DDR3-1066 | 0.8–1.375 V | 130 W | LGA 1366 | Julio de 2010 | $885
Core i7-980 | 3.33 GHz | 1/1/1/1/2/2 | 6 | 6 × 256 KiB | 12 MiB | 1 × 4.8 GT/s QPI | 25× | 3 × DDR3-1066 | 0.8–1.300 V | 130 W | LGA 1366 | Junio de 2011 | $583
Core i7-980X | 3.33 GHz | 1/1/1/1/2/2 | 6 | 6 × 256 KiB | 12 MiB | 1 × 6.4 GT/s QPI | 25× | 3 × DDR3-1066 | 0.8–1.375 V | 130 W | LGA 1366 | Marzo de 2010 | $999
Core i7-990X | 3.47 GHz | 1/1/1/1/2/2 | 6 | 6 × 256 KiB | 12 MiB | 1 × 6.4 GT/s QPI | 26× | 3 × DDR3-1066 | 0.8–1.375 V | 130 W | LGA 1366 | Febrero de 2011 | $999
Core i7-995X | 3.6 GHz | ?/?/?/?/?/2 | 6 | 6 × 256 KiB | 12 MiB | 1 × 6.4 GT/s QPI | 27× | 3 × DDR3- |  |  | LGA 1366 | Nunca lanzado | 
Gulftown - tecnología de proceso de 32 nm

## Slide 98
Intel 64 - Microarquitectura Sandy Bridge
Intel Celeron
Sandy Bridge (marca Celeron): tecnología de proceso de 32 nm

## Slide 99
Modelo | Núcleos | Frecuencia | Turbo | CachéL2 | CachéL3 | modelo deGPU | frecuencia deGPU | TDP | Socket | I/O bus | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Celeron G530 | 2 | 2.4 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 2 MiB | Intel Graphics Technology (6 EUs) | 850–1000 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Setiembre de 2011 | $42
Celeron G540 | 2 | 2.5 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 2 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 850–1000 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Setiembre de 2011 | $52
Celeron G550 | 2 | 2.6 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 2 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 850–1000 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Junio de 2012 | $52
Celeron G555 | 2 | 2.7 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 2 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 850–1000 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Setiembre de 2012 | $52
bajo consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Celeron G440 | 1 | 1.6 GHz | N/A | 1 × 256 KiB | 1 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650–1000 MHz | 35 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Setiembre de 2011 | $37
Celeron G460 | 1 | 1.8 GHz | N/A | 1 × 256 KiB | 1.5 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650–1000 MHz | 35 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Diciembre de 2011 | $37
Celeron G465 | 1 | 1.9 GHz | N/A | 1 × 256 KiB | 1.5 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650–1000 MHz | 35 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Setiembre de 2012 | $37
Celeron G470 | 1 | 2 GHz | N/A | 1 × 256 KiB | 1.5 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650–1000 MHz | 35 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Junio de 2013 | $37
Celeron G530T | 2 | 2 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 2 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650–1000 MHz | 35 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Setiembre de 2011 | $47
Celeron G540T | 2 | 2.1 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 2 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650–1000 MHz | 35 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Junio de 2012 | $42
Celeron G550T | 2 | 2.2 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 2 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650–1000 MHz | 35 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Setiembre de 2012 | $42

## Slide 100
Modelo | Núcleos | Frecuencia | Turbo | CachéL2 | CachéL3 | modelo deGPU | frecuencia deGPU | TDP | Socket | I/O bus | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Celeron G1610 | 2 | 2.6 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 2 MiB | Intel Graphics Technology (6 EUs) | 650–1050 MHz | 55 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 20 de enero de 2013 | $42
Celeron G1620 | 2 | 2.7 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 2 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650–1050 MHz | 55 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 20 de enero de 2013 | $52
Celeron G1630 | 2 | 2.8 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 2 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650–1050 MHz | 55 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 1 de septiembre de 2013 | $52
bajo consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Celeron G1610T | 2 | 2.3 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 2 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650–1050 MHz | 35 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 20 de enero de 2013 | $42
Celeron G1620T | 2 | 2.4 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 2 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650–1050 MHz | 35 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 1 de septiembre de 2013 | $42
Ivy Bridge (22 nm)

## Slide 101
Intel Pentium
Sandy Bridge (32 nm)

## Slide 102
Modelo | Núcleos | Frecuencia | Turbo | CachéL2 | CachéL3 | modelo deGPU | frecuencia deGPU | TDP | Socket | I/O bus | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Pentium G620 | 2 | 2.6 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | Intel Graphics Technology (6 EUs) | 850–1100 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 22 de mayo de 2011 | $64
Pentium G622 | 2 | 2.6 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 850–1100 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 22 de mayo de 2011 | 
Pentium G630 | 2 | 2.7 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 850–1100 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 4 de septiembre de 2011 | $75
Pentium G632 | 2 | 2.7 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 850–1100 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 4 de septiembre de 2011 | 
Pentium G640 | 2 | 2.8 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 850–1100 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 3 de junio de 2012 | $64
Pentium G645 | 2 | 2.9 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 850–1100 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 2 de septiembre de 2012 | $64
Pentium G840 | 2 | 2.8 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 850–1100 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 22 de mayo de 2011 | $75
Pentium G850 | 2 | 2.9 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 850–1100 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 22 de mayo de 2011 | $86
Pentium G860 | 2 | 3 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 850–1100 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 4 de septiembre de 2011 | $86
Pentium G870 | 2 | 3.1 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 850–1100 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 3 de junio de 2012 | $86
Ultra-bajo consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pentium G620T | 2 | 2.2 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650–1100 MHz | 35 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 22 de mayo de 2011 | $70
Pentium G630T | 2 | 2.3 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650–1100 MHz | 35 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 4 de septiembre de 2011 | $70
Pentium G640T | 2 | 2.4 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650–1100 MHz | 35 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 3 de junio de 2012 | $64
Pentium G645T | 2 | 2.5 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650–1100 MHz | 35 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 2 de septiembre de 2012 | $64
Pentium G860T | 2 | 2.6 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650–1100 MHz | 35 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 3 de junio de 2012 | $75

## Slide 103
Modelo | Núcleos | Frecuencia | Turbo | CachéL2 | CachéL3 | modelo deGPU | frecuencia deGPU | TDP | Socket | I/O bus | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Celeron G1610 | 2 | 2.6 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 2 MiB | Intel Graphics Technology (6 EUs) | 650–1050 MHz | 55 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 20 de enero de 2013 | $42
Celeron G1620 | 2 | 2.7 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 2 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650–1050 MHz | 55 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 20 de enero de 2013 | $52
Celeron G1630 | 2 | 2.8 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 2 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650–1050 MHz | 55 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 1 de septiembre de 2013 | $52
bajo consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Celeron G1610T | 2 | 2.3 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 2 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650–1050 MHz | 35 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 20 de enero de 2013 | $42
Celeron G1620T | 2 | 2.4 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 2 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650–1050 MHz | 35 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 1 de septiembre de 2013 | $42
Ivy Bridge (22 nm)

## Slide 104
Modelo | Núcleos | Frecuencia | Turbo | CachéL2 | CachéL3 | modelo deGPU | frecuencia deGPU | TDP | Socket | I/O bus | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Pentium G620 | 2 | 2.6 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | Intel Graphics Technology (6 EUs) | 850–1100 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 22 de mayo de 2011 | $64
Pentium G622 | 2 | 2.6 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 850–1100 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 22 de mayo de 2011 | 
Pentium G630 | 2 | 2.7 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 850–1100 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 4 de septiembre de 2011 | $75
Pentium G632 | 2 | 2.7 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 850–1100 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 4 de septiembre de 2011 | 
Pentium G640 | 2 | 2.8 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 850–1100 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 3 de junio de 2012 | $64
Pentium G645 | 2 | 2.9 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 850–1100 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 2 de septiembre de 2012 | $64
Pentium G840 | 2 | 2.8 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 850–1100 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 22 de mayo de 2011 | $75
Pentium G850 | 2 | 2.9 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 850–1100 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 22 de mayo de 2011 | $86
Pentium G860 | 2 | 3 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 850–1100 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 4 de septiembre de 2011 | $86
Pentium G870 | 2 | 3.1 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 850–1100 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 3 de junio de 2012 | $86
Ultra-bajo consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pentium G620T | 2 | 2.2 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650–1100 MHz | 35 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 22 de mayo de 2011 | $70
Pentium G630T | 2 | 2.3 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650–1100 MHz | 35 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 4 de septiembre de 2011 | $70
Pentium G640T | 2 | 2.4 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650–1100 MHz | 35 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 3 de junio de 2012 | $64
Pentium G645T | 2 | 2.5 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650–1100 MHz | 35 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 2 de septiembre de 2012 | $64
Pentium G860T | 2 | 2.6 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650–1100 MHz | 35 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 3 de junio de 2012 | $75
Intel Pentium
Sandy Bridge (32 nm)

## Slide 105
Modelo | Núcleos | Frecuencia | Turbo | CachéL2 | CachéL3 | modelo deGPU | frecuencia deGPU | TDP | Socket | I/O bus | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Pentium G2010 | 2 | 2.8 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | Intel Graphics Technology (6 EUs) | 650-1050 MHz | 55 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 20 de enero de 2013 | $64
Pentium G2020 | 2 | 2.9 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650-1050 MHz | 55 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 20 de enero de 2013 | $64
Pentium G2030 | 2 | 3 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650-1050 MHz | 55 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 9 de junio de 2013 | $64
Pentium G2120 | 2 | 3.1 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650-1050 MHz | 55 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 2 de septiembre de 2012 | $86
Pentium G2130 | 2 | 3.2 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650-1050 MHz | 55 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 20 de enero de 2013 | $86
Pentium G2140 | 2 | 3.3 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650-1050 MHz | 55 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 9 de junio de 2013 | $86
bajo consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pentium G2020T | 2 | 2.5 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650-1050 MHz | 35 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 20 de enero de 2013 | $64
Pentium G2030T | 2 | 2.6 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650-1050 MHz | 35 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 9 de junio de 2013 | $64
Pentium G2100T | 2 | 2.6 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650-1050 MHz | 35 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 2 de septiembre de 2012 | $75
Pentium G2120T | 2 | 2.7 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics (6 EUs) | 650-1050 MHz | 35 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | 9 de junio de 2013 | $75
Ivy Bridge" (22 nm)

## Slide 106
Modelo | Núcleos | Frecuencia | Turbo | CachéL2 | CachéL3 | modelo deGPU | frecuencia deGPU | TDP | Socket | I/O bus | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Core i3-2100 | 2 | 3.1 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 2000 | 850–1100 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Febrero de 2011 | $117
Core i3-2102 | 2 | 3.1 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 2000 | 850–1100 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Q2, 2011 | $127
Core i3-2105 | 2 | 3.1 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 3000 | 850–1100 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Mayo de 2011 | $134
Core i3-2120 | 2 | 3.3 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 2000 | 850–1100 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Febrero de 2011 | $138
Core i3-2125 | 2 | 3.3 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 3000 | 850–1100 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Setiembre de 2011 | $134
Core i3-2130 | 2 | 3.4 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 2000 | 850–1100 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Setiembre de 2011 | $138
Bajo consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Core i3-2100T | 2 | 2.5 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 2000 | 650–1100 MHz | 35 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Febrero de 2011 | $127
Core i3-2120T | 2 | 2.6 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 2000 | 650–1100 MHz | 35 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Setiembre de 2011 | $127
Intel Core i3 (Segunda Generación)
Sandy Bridge (32 nm)

## Slide 107: SEGUNDA GENERACIÓN

## Slide 108
Intel Core i5 (Segunda Generación)
Sandy Bridge (dual-core, 32 nm)
Modelo | Núcleos | Frecuencia | Turbo | CachéL2 | CachéL3 | modelo deGPU | frecuencia deGPU | TDP | Socket | I/O bus | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Ultra-bajo consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Core i5-2390T | 2 | 2.7 GHz | 4/8 | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 2000 | 650–1100 MHz | 35 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Febrero de 2011 | $195

## Slide 109
Modelo | Núcleos | Frecuencia | Turbo | CachéL2 | CachéL3 | modelo deGPU | frecuencia deGPU | TDP | Socket | I/O bus | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Core i5-2300 | 4 | 2.8 GHz | 1/2/2/3 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2000 | 850–1100 MHz | 95 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Enero de 2011 | $177
Core i5-2310 | 4 | 2.9 GHz | 1/2/2/3 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2000 | 850–1100 MHz | 95 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Mayo de 2011 | $177
Core i5-2320 | 4 | 3 GHz | 1/2/2/3 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2000 | 850–1100 MHz | 95 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Setiembre de 2011 | $177
Core i5-2380P | 4 | 3.1 GHz | 1/2/2/3 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | N/A | N/A | 95 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Enero de 2012 | $177
Core i5-2400 | 4 | 3.1 GHz | 1/2/2/3 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2000 | 850–1100 MHz | 95 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Enero de 2011 | $184
Core i5-2450P | 4 | 3.2 GHz | 1/2/2/3 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | N/A | N/A | 95 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Enero de 2012 | $195
Core i5-2500 | 4 | 3.3 GHz | 1/2/3/4 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2000 | 850–1100 MHz | 95 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Enero de 2011 | $205
Core i5-2500K | 4 | 3.3 GHz | 1/2/3/4 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 3000 | 850–1100 MHz | 95 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Enero de 2011 | $216
Core i5-2550K | 4 | 3.4 GHz | 1/2/3/4 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | N/A | N/A | 95 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Enero de 2012 | $225
bajo consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Core i5-2400S | 4 | 2.5 GHz | 1/3/7/8 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2000 | 850–1100 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Enero de 2011 | $195
Core i5-2405S | 4 | 2.5 GHz | 1/3/7/8 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 3000 | 850–1100 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Mayo de 2011 | $205
Core i5-2500S | 4 | 2.7 GHz | 1/5/9/10 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2000 | 850–1100 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Enero de 2011 | $216
Ultra-bajo consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Core i5-2500T | 4 | 2.3 GHz | 1/5/9/10 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2000 | 650–1250 MHz | 45 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Enero de 2011 | $216
Sandy Bridge (quad-core, 32 nm)

## Slide 110
Intel Core i7 (Segunda Generación)
Sandy Bridge (32 nm)
Modelo | Núcleos | Frecuencia | Turbo | CachéL2 | CachéL3 | modelo deGPU | frecuencia deGPU | TDP | Socket | I/O bus | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Core i5-2300 | 4 | 2.8 GHz | 1/2/2/3 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2000 | 850–1100 MHz | 95 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Enero de 2011 | $177
Core i5-2310 | 4 | 2.9 GHz | 1/2/2/3 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2000 | 850–1100 MHz | 95 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Mayo de 2011 | $177
Core i5-2320 | 4 | 3 GHz | 1/2/2/3 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2000 | 850–1100 MHz | 95 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Setiembre de 2011 | $177
Core i5-2380P | 4 | 3.1 GHz | 1/2/2/3 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | N/A | N/A | 95 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Enero de 2012 | $177
Core i5-2400 | 4 | 3.1 GHz | 1/2/2/3 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2000 | 850–1100 MHz | 95 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Enero de 2011 | $184
Core i5-2450P | 4 | 3.2 GHz | 1/2/2/3 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | N/A | N/A | 95 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Enero de 2012 | $195
Core i5-2500 | 4 | 3.3 GHz | 1/2/3/4 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2000 | 850–1100 MHz | 95 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Enero de 2011 | $205
Core i5-2500K | 4 | 3.3 GHz | 1/2/3/4 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 3000 | 850–1100 MHz | 95 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Enero de 2011 | $216
Core i5-2550K | 4 | 3.4 GHz | 1/2/3/4 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | N/A | N/A | 95 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Enero de 2012 | $225
Bajo consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Core i5-2400S | 4 | 2.5 GHz | 1/3/7/8 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2000 | 850–1100 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Enero de 2011 | $195
Core i5-2405S | 4 | 2.5 GHz | 1/3/7/8 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 3000 | 850–1100 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Mayo de 2011 | $205
Core i5-2500S | 4 | 2.7 GHz | 1/5/9/10 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2000 | 850–1100 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Enero de 2011 | $216
Ultra-bajo consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Core i5-2500T | 4 | 2.3 GHz | 1/5/9/10 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2000 | 650–1250 MHz | 45 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Enero de 2011 | $216

## Slide 111
Modelo | Núcleos | Frecuencia | Turbo | CachéL2 | CachéL3 | TDP | Socket | I/O bus | Memoria | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Core i7-3820 | 4 | 3.6 GHz | 1/1/2/2 | 4 × 256 KiB | 10 MiB | 130 W | LGA 2011 | DMI 2.0 | 4 × DDR3-1600 | Febrero de 2012 | $294
Core i7-3930K | 6 | 3.2 GHz | 3/3/4/5/6/6 | 6 × 256 KiB | 12 MiB | 130 W | LGA 2011 | DMI 2.0 | 4 × DDR3-1600 | Noviembre de 2011 | $583
Core i7-3960X | 6 | 3.3 GHz | 3/3/4/5/6/6 | 6 × 256 KiB | 15 MiB | 130 W | LGA 2011 | DMI 2.0 | 4 × DDR3-1600 | Noviembre de 2011 | $999
Core i7-3970X | 6 | 3.5 GHz | 2/2/3/4/5/5 | 6 × 256 KiB | 15 MiB | 150 W | LGA 2011 | DMI 2.0 | 4 × DDR3-1600 | Noviembre de 2012 | $999
Sandy Bridge-E (32 nm)

## Slide 112: TERCERA GENERACIÓN
INTEL 64 MICROARQUITECTURA IVY BRIDGE

## Slide 113
Modelo | Núcleos | Frecuencia | Turbo | CachéL2 | CachéL3 | modelo deGPU | frecuencia deGPU | TDP | Socket | I/O bus | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Core i3-3210 | 2 | 3.2 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 2500 | 650–1050 MHz | 55 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Enero de 2013 | $117
Core i3-3220 | 2 | 3.3 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 2500 | 650–1050 MHz | 55 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Setiembre de 2012 | $117
Core i3-3225 | 2 | 3.3 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 4000 | 650–1050 MHz | 55 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Setiembre de 2012 | $134
Core i3-3240 | 2 | 3.4 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 2500 | 650–1050 MHz | 55 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Setiembre de 2012 | $138
Core i3-3245 | 2 | 3.4 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 4000 | 650–1050 MHz | 55 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Junio de 2013 | $134
Core i3-3250 | 2 | 3.5 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 2500 | 650–1050 MHz | 55 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Junio de 2013 | $138
Bajo consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Core i3-3220T | 2 | 2.8 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 2500 | 650–1050 MHz | 35 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Setiembre de 2012 | $117
Core i3-3240T | 2 | 2.9 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 2500 | 650–1050 MHz | 35 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Setiembre de 2012 | $138
Core i3-3250T | 2 | 3 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 2500 | 650–1050 MHz | 35 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Junio de 2013 | $138
Intel Core i3 (Tercera Generación)
Ivy Bridge (22 nm)

## Slide 114
Modelo | Núcleos | Frecuencia | Turbo | CachéL2 | CachéL3 | modelo deGPU | frecuencia deGPU | TDP | Socket | I/O bus | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Core i3-3110M | 2 | 2.4 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 4000 | 650–1000 MHz | 35 W | Socket G2BGA-1023 | DMI 2.0 | Junio de 2012 | $225
Core i3-3120M | 2 | 2.5 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 4000 | 650–1100 MHz | 35 W | Socket G2 | DMI 2.0 | Setiembre de 2012 | $225
Core i3-3130M | 2 | 2.6 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 4000 | 650–1100 MHz | 35 W | Socket G2BGA-1023 | DMI 2.0 | Enero de 2013 | $225
Embebido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Core i3-3120ME | 2 | 2.4 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 4000 | 650–900 MHz | 35 W | Socket G2BGA-1023 | DMI 2.0 | Agosto de 2012 | $225
Bajo consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Core i3-3217U | 2 | 1.8 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 4000 | 350–1050 MHz | 17 W | BGA-1023 | DMI 2.0 | Junio de 2012 | $225
Core i3-3227U | 2 | 1.9 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 4000 | 350–1100 MHz | 17 W | BGA-1023 | DMI 2.0 | Enero de 2013 | $225
Bajo consumo, embebido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Core i3-3217UE | 2 | 1.6 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 4000 | 350–900 MHz | 17 W | BGA-1023 | DMI 2.0 | Agosto de 2012 | $261
Ultra-bajo consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Core i3-3229Y | 2 | 1.4 GHz | N/A | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 4000 | 350–850 MHz | 13 W | BGA-1023 | DMI 2.0 | Enero de 2013 | $250
"Ivy Bridge" (22 nm) - versión para laptops

## Slide 115
Modelo | Núcleos | Frecuencia | Turbo | CachéL2 | CachéL3 | modelo deGPU | frecuencia deGPU | TDP | Socket | I/O bus | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Ultra-bajo consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Core i5-3470T | 2 | 2.9 GHz | 4/7 | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 2500 | 650–1100 MHz | 35 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Junio de 2012 | $184
Intel Core i5 (Tercera Generación)
Ivy Bridge (dual-core, 22 nm)

## Slide 116
Modelo | Núcleos | Frecuencia | Turbo | CachéL2 | CachéL3 | modelo deGPU | frecuencia deGPU | TDP | Socket | I/O bus | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Core i5-3330 | 4 | 3 GHz | 1/1/2/2 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2500 | 650–1050 MHz | 77 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Setiembre de 2012 | $182
Core i5-3340 | 4 | 3.1 GHz | 1/1/2/2 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2500 | 650–1050 MHz | 77 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Setiembre de 2013 | $182
Core i5-3350P | 4 | 3.1 GHz | 1/1/2/2 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | N/A | N/A | 69 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Setiembre de 2012 | $177
Core i5-3450 | 4 | 3.1 GHz | 2/3/4/4 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2500 | 650–1100 MHz | 77 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Abril de 2012 | $184
Core i5-3470 | 4 | 3.2 GHz | 2/3/4/4 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2500 | 650–1100 MHz | 77 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Junio de 2012 | $184
Core i5-3550 | 4 | 3.3 GHz | 2/3/4/4 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2500 | 650–1150 MHz | 77 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Abril de 2012 | $205
Core i5-3570 | 4 | 3.4 GHz | 2/3/4/4 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2500 | 650–1150 MHz | 77 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Junio de 2012 | $205
Core i5-3570K | 4 | 3.4 GHz | 2/3/4/4 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 4000 | 650–1150 MHz | 77 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Abril de 2012 | $225
Bajo consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Core i5-3330S | 4 | 2.7 GHz | 1/2/4/5 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2500 | 650–1050 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Setiembre de 2012 | $177
Core i5-3335S | 4 | 2.7 GHz | 1/2/4/5 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 4000 | 650–1050 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Setiembre de 2012 | $194
Core i5-3340S | 4 | 2.8 GHz | 1/2/4/5 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2500 | 650–1050 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Setiembre de 2013 | $182
Core i5-3450S | 4 | 2.8 GHz | 3/4/6/7 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2500 | 650–1100 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Abril de 2012 | $184
Core i5-3470S | 4 | 2.9 GHz | 3/4/6/7 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2500 | 650–1100 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Junio de 2012 | $184
Core i5-3475S | 4 | 2.9 GHz | 3/4/6/7 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 4000 | 650–1100 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Junio de 2012 | $201
Core i5-3550S | 4 | 3 GHz | 3/4/6/7 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2500 | 650–1150 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Abril de 2012 | $205
Core i5-3570S | 4 | 3.1 GHz | 3/4/6/7 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2500 | 650–1150 MHz | 65 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Junio de 2012 | $205
Ultra-bajo consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Core i5-3570T | 4 | 2.3 GHz | 6/7/9/10 | 4 × 256 KiB | 6 MiB | HD Graphics 2500 | 650–1150 MHz | 45 W | LGA 1155 | DMI 2.0 | Abril de 2012 | $205
Ivy Bridge (quad-core, 22 nm)

## Slide 117
Modelo | Núcleos | Frecuencia | Turbo | CachéL2 | CachéL3 | modelo deGPU | frecuencia deGPU | TDP | Socket | I/O bus | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Core i5-3210M | 2 | 2.5 GHz | 4/6 | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 4000 | 650–1100 MHz | 35 W | Socket G2BGA-1023 | DMI 2.0 | Junio de 2012 | $225
Core i5-3230M | 2 | 2.6 GHz | 4/6 | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 4000 | 650–1100 MHz | 35 W | Socket G2BGA-1023 | DMI 2.0 | Enero de 2013 | $225
Core i5-3320M | 2 | 2.6 GHz | 5/7 | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 4000 | 650–1200 MHz | 35 W | Socket G2BGA-1023 | DMI 2.0 | Junio de 2012 | $225
Core i5-3340M | 2 | 2.7 GHz | 5/7 | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 4000 | 650–1250 MHz | 35 W | Socket G2BGA-1023 | DMI 2.0 | Enero de 2013 | $225
Core i5-3360M | 2 | 2.8 GHz | 5/7 | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 4000 | 650–1200 MHz | 35 W | Socket G2BGA-1023 | DMI 2.0 | Junio de 2012 | $266
Core i5-3380M | 2 | 2.9 GHz | 5/7 | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 4000 | 650–1250 MHz | 35 W | Socket G2BGA-1023 | DMI 2.0 | Enero de 2013 | $266
Embebido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Core i5-3610ME | 2 | 2.7 GHz | 4/6 | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 4000 | 650–950 MHz | 35 W | Socket G2BGA-1023 | DMI 2.0 | Junio de 2012 | $276
Bajo consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Core i5-3317U | 2 | 1.7 GHz | 7/9 | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 4000 | 350–1050 MHz | 17 W | BGA-1023 | DMI 2.0 | Junio de 2012 | $225
Core i5-3337U | 2 | 1.8 GHz | 7/9 | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 4000 | 350–1100 MHz | 17 W | BGA-1023 | DMI 2.0 | Enero de 2013 | $225
Core i5-3427U | 2 | 1.8 GHz | 8/10 | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 4000 | 350–1150 MHz | 17 W | BGA-1023 | DMI 2.0 | Junio de 2012 | $225
Core i5-3437U | 2 | 1.9 GHz | 8/10 | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 4000 | 650–1200 MHz | 17 W | BGA-1023 | DMI 2.0 | Enero de 2013 | $225
Ultra-bajo consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Core i5-3339Y | 2 | 1.5 GHz | 3/5 | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 4000 | 350–850 MHz | 13 W | BGA-1023 | DMI 2.0 | Enero de 2013 | $250
Core i5-3439Y | 2 | 1.5 GHz | 6/8 | 2 × 256 KiB | 3 MiB | HD Graphics 4000 | 350–850 MHz | 13 W | BGA-1023 | DMI 2.0 | Enero de 2013 | $250
Ivy Bridge (22 nm) - versión para laptops

## Slide 118
Modelo | Núcleos(Hilos) | Frecuencia | Turbo Boostall-core/2.0 (/max. 3.0) | CachéL2 | CachéL3 | TDP | Socket | I/O bus | Memoria | Fecha delanzamiento | Precio delanzamiento (USD)
Core i9-10900X | 10 (20) | 3.7 GHz | 4.3/4.5 GHz4.7 GHz | 10 × 1024 KiB | 19.25 MiB | 165 W | LGA 2066 | DMI 3.0 | 4 × DDR4-2933 | Octubre de 2019 | $590
Core i9-10920X | 12 (24) | 3.5 GHz | 4.3/4.6 GHz4.8 GHz | 12 × 1024 KiB | 19.25 MiB | 165 W | LGA 2066 | DMI 3.0 | 4 × DDR4-2933 | Octubre de 2019 | $689
Core i9-10940X | 14 (28) | 3.3 GHz | 4.1/4.6 GHz4.8 GHz | 14 × 1024 KiB | 19.25 MiB | 165 W | LGA 2066 | DMI 3.0 | 4 × DDR4-2933 | Octubre de 2019 | $784
Core i9-10980XE | 18 (36) | 3 GHz | 3.8/4.6 GHz4.8 GHz | 18 × 1024 KiB | 24.75 MiB | 165 W | LGA 2066 | DMI 3.0 | 4 × DDR4-2933 | Octubre de 2019 | $979
Intel 64 - Microarquitectura Cascade Lake
Intel Core i9
Cascade Lake-X (14 nm)